| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Полуавтоматический паллетоупаковщик серии XT 4505

Паллетоупаковщик серии XT 4505 - бюджетный полуавтоматический обмотчик для упаковки грузов в стретч-пленку, стабилизации и укрепления на паллете. Оптимальное соотношение цена/качество. Имеет большое количество регулировок. Несколько уровней доступа. Возможность работы без фотоэлемента. Оператору требуется установить паллет с продукцией на платформу при помощи гидравлической тележки или погрузчика, привязать конец стретч-пленки к паллету и нажать кнопку «Пуск» и паллетоупаковщик произведет обмотку паллета согласно заданной ранее программе.

Основные особенности:
Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;
Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;
Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;
Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);
Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;
Аварийный стоп -  установленный под кареткой с пленкой;
Каретка  с фрикционным тормозом.

Параметры, регулируемые с панели управления:  
Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете
Скорость вращения поворотного стола
Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании
Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
Кнопки ручного управления

Циклы обмотки:
Вверх-вниз;
Только вверх или только вниз;
Ручной цикл
Цикл с прокладкой листа
Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)
Упаковка слоями

Виды кареток:

|  | КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ (стандартная комплектация) Дает возможность отрегулировать натяжение пленки вручную и улучшает качество обмотки. Натяжение пленки регулируется вручную. |
| --- | --- |
|  | КАРЕТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ ПЛЕНКИ Каретка с фрикционным пред растяжением 250% с одним двигателем (пред растяжение регулируется заменой пары шестеренок 150% и 200%). Система компенсации пленки на углах паллеты. |

Технические характеристики

| Диаметр платформы | 1500 мм |
| --- | --- |
| Макс. высота обмотки | 2100 мм |
| Макс. вес груза | 1500 кг |
| Макс. скорость вращения платформы | 4-12 об/мин. |
| Электрические характеристики | 220 В 50/60 Гц,1 фаза |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Скорость поднятия/опускания каретки | 1-4 м/мин |
| Тип регулировки натяжения пленки | Фрикционный тормоз, Фрикционное предрастяжение 200% с |

Цена оборудования  и условия поставки:

Цена с учетом НДС 18%:

XT 4505 верхний прижимом (d-1500мм, h-2100мм, грузоподъёмность 2000кг) - 5 280 USD (под заказ)

XT 4505 (d-1500мм, h-2200мм, грузоподъёмность 1500кг) – 230 000 руб.

XT 4505 Pre-stretch 250% (d-1500мм, h-2100мм, грузоподъёмность 2000кг) – 266 000 руб.

Порядок оплаты:

- Предоплата 100%

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств

Стоимость дополнительных опций к базовой комплектации:

| НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПЦИИ | Цена в руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| Подъездная рампа | 19500= |

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

www.termopak-nord.ru

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/