| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Полуавтоматический паллетоупаковщик серии XT 4512

Паллетоупаковщик ХТ 4512 — это мобильное, ручное, передвижное устройство для обвязки паллет в стрейч-пленку.

Преимущество паллетообмотчика XT 4512 в его мобильности. Просто подкатите полуавтоматический паллетоупаковщик к грузу. Каретка с стрейч пленкой находится на "поворотной руке". Процесс работы управляется ПЛК с ЖК дисплеем. Стандартная версия данного паллетообмотчика оснащена кареткой с регулируемым механическим тормозом.

Параметры, регулируемые с панели управления:  
Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете
Скорость вращения поворотного стола
Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании
Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
Кнопки ручного управления

Циклы обмотки:
Двунаправленное движение каретки: вверх-вниз;
Однонаправленное: только вверх или только вниз;
С паузой для накрытия верха паллеты.
Управление вручную.

|  | КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ (стандартная комплектация) Дает возможность отрегулировать натяжение пленки вручную и улучшает качество обмотки. Натяжение пленки регулируется вручную. |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Максимальный диаметр упаковки | 1500 мм. поддон 1000 х 1000 |
| --- | --- |
| Максимальная высота товара | 1600 мм. |
| Максимальный вес упаковки | 1000 кг. |
| Минимальный вес упаковки | 50 кг. |
| Скорость обвязки | 1-12 циклов в мин. |
| Скорость каретки верх/низ | 1-4 м/мин. |
| Мощность | AC 220V, 50-60 Hz, 10A. |
| Емкость аккумулятора | 20 AH (12V). |

Параметры автопогрузчика:

| Длина вил | 1,5 м. |
| --- | --- |
| Расстояние между двумя вилами | 210 мм. |
| Ширина вил | 155 мм. |
| Толщина вил | 45 мм. |
| Расстояние между полом и вилкой | 80 мм. |

Цена оборудования  и условия поставки:

Срок поставки 5 рабочих дней с момента предоплаты;

Цена с учетом НДС

XT 4512  - 5230 USD

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Порядок оплаты:

- Предоплата 100% (товар в наличии)

- Предоплата 50% (товар под заказ)

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/