| Дата | 10.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат BS-4535LА (камера)

BS-4535LA - (термокамера), представляет собой удлиненную версию термоусадочного тоннеля BS-4525A. Укомплектован двумя двигателями обдува. Размеры термокамеры составляют 1200×450×50–350 мм.

Предназначен для создания высокотемпературного коридора при упаковке различных видов продукции в термоусадочную пленку. Может использоваться как самостоятельно, так и в составе автоматических или полуавтоматических упаковочных линий (традиционный вариант использования – термокамера + термонож).

Продукция в термоусадочной пленке поступает в термотуннель по конвейеру. Внутри камеры происходит ее обдув горячим воздухом. Под воздействием высоких температур поверхность пленки сокращается, в результате чего она плотно обхватывает продукт.

Из других особенностей, присущих серии BS-A, можно отметить:

- возможность работы с различными видами термоусадочной пленки;

- равномерное распределение воздушного потока по камере благодаря двум двигателям обдува и электронному температурному контроллеру;

- регулируемая высота тоннеля;

- регулируемая скорость движения конвейера;

Аппарат поставляется в комплекте с роликовым или ленточным конвейером.

Технические характеристики

| Напряжение (В) | 380(трехфазный) |
| --- | --- |
| Мощность (кВт) | 10 |
| Нагрузка (кг) | 30 |
| Скорость движения конвейера (м/мин) | 0 – 10 |
| Размеры термокамеры (Д×Ш×В) (мм) | 1200×450× (50 – 350) |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1600×650×1200 |
| Вес нетто (кг) | 120 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 138 800,00 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в Москве/Новосибирске: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/