| Дата |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | Веселова Ирина Александровна |
| Контактный телефон | 8 921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № _________________________________

# Термотуннель BS-6535LA (Производство Китай)

Термоусадочный туннель BS-6535LA рассчитан на работу в любом помещении и оптимизирован под низкое потреблении энергии.

Описание:

Универсален. Может использоваться в составе упаковочных линий любой модификации. Имеет удлиненную структуру.

- Высота туннеля регулируется в зависимости от размеров упаковываемого продукта.

- Укомплектован двумя двигателями обдува.

- Имеется возможность регулировки скорости движения конвейера.

- Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение  процесса термоусадки.

- Может использоваться в конце нескольких соединённых в линию формирователей, что увеличивает производительность в 4-5 раз.

| Технические характеристики |
| --- |
| Габариты машины L х W х H (mm) | 1200x850x1340 |
| Размеры термокамеры L x W x H (mm) | 1200x650x50-350 |
| Максимальные габариты упаковки (mm) | (W x H) 630x 40-340 L не ограничена |
| Максимальная температура в камере (С) | 210 |
| Скорость конвейера м/мин | 0 - 10 |
| Высота конвейера над полом (мм) | 700 |
| Рекомендуемый материал | PVC - 0,01-0,06 PP - 0,01-0,04 POF - 0,01-0,03 |
| Вес | 150 |
| Нагрузка на конвейер (кг) | 30 |
| Мощность кВт/час | 12,8 |
| Электропитание | 380/50 (трехфазный) |

# Цена, включая НДС: 1730 $ по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента предоплаты

Условия поставки: 100% предоплата

Отгрузка производится со склада Поставщика в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/