| Дата | 11.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Термотуннель BS-6535LA (Производство Китай)

Напольный термоусадочный тоннель BS-6535LA с удлиненной базой и возможностью регулировки высоты термокамеры можно использовать как самостоятельный аппарат или как элемент автоматизированной упаковочной линии.

Он предназначен для упаковки в термоусадочную пленку PVC, POF, PP, PE пищевых и непищевых продуктов крупного размера. Два мощных двигателя обдува наряду с электронным контролем температуры обеспечивают равномерную усадку пленки.

Подача и выгрузка продуктов из термоусадочной камеры осуществляются автоматически, посредством ленточного конвейера или рольганга. Предусматривается регулировка скорости подачи продукции. Возможна комплектация тефлонизированным транспортером для упаковки мелкоштучных изделий.

BS-6535LA — надежное и производительное оборудование для промышленной упаковки в термопленку.

Технические характеристики

| Характеристики | BS-6535LA |
| --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | 220/50 (однофазный), 380/50 (трехфазный) |
| Мощность (кВт) | 6.5 |
| Нагрузка (кг) | 30 |
| Скорость транспортёра (м/мин) | 0–10 |
| Размеры термокамеры (Д×Ш×В) (мм) | 1200×650×(50–350) |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1600×850×1200 |
| Вес нетто (кг) | 150 |
| ЦЕНА, включая НДС | 157 100,00 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в Москве/Новосибирске: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/