| Дата | 11.08.2022 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочный полуавтоматический нож BS-6540SA 
(Производство Китай)

Термоусадочный полуавтоматический нож BS-6540SA предназначен для штучной и групповой упаковки в термоусадочную пленку пищевых и непищевых изделий.

После формирования упаковки и обрезки пленки изделие по транспортеру попадает в термоусадочную камеру (термотоннель), где по принцепу обдува горячим воздухом происходит усадка пленки и формирование упаковки. При термоусадке пленки на упакоковываемый предмет оказывается определенное давление, что делает групповую упаковку нескольких однотипных изделий более компактной.
Работа оператора сведена к минимуму и позволяет продукт для упаковки  выставлять на поддон.
Можно использовать все виды термоусадочных пленок, таких как ПВХ, ПОФ, ПП, ПЭ и т.д.

На машину устанавливаются два рулона с пленкой.
Максимальная длина сварочной пластины 650 мм
Макс. размеры упаковки 550*400*380 мм
Воздушное рабочее давление  5~7 (кгс/см2)

| Технические характеристики |
| --- |
| Габариты машины L х W х H (mm) | 925x1040x1920 |
| Максимальные габариты упаковки (mm) | 500x400x380 |
| Воздушное рабочее давление (кг/см3) | 5-7 |
| Максимальная длина запайки (мм) | 650 |
| Производительность | 0-12 |
| Пленка | PVC, PE |
| Вес | 300 |
| Нагрузка на конвейер (кг) | 30 |
| Мощность кВт/час | 1.5 |
| Электропитание | 220/50 |

# Цена, включая НДС:  руб.

Срок отгрузки со склада: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Условия поставки: 100% предоплата

Цена не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ, а также стоимость транспортировки в адрес Заказчика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/