| Дата | 10.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Автоматический упаковочный аппарат BSF-5640LG (термонож)

Диапазон применимости:

Применяется для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку в автоматическом режиме. Подходит для производств с большим объемом упаковок.

Данная машина может поставляться без термотуннеля для получения упаковки без усадки, так называемый «свободный пакет», а также может комплектоваться различными моделями термотуннелей.

Технические характеристики

| Напряжение (В) | 220 |
| --- | --- |
| Мощность (кВт) | 1,8 |
| Максимальный размер упаковываемого объекта (мм) | (Ш+В) <450, (Ш)<400, (В)<120, (Д)<350 |
| Минимальная ширина упаковки (мм) | До 50 |
| Давление воздуха (кг/см3) | 5-8 |
| Скорость конвейера (м/мин) | 13 |
| Производительность (уп/мин) | До 25 |
| Рабочая высота стола (мм) | 800+50 |
| Время запайки (сек) | около 0.2-0.5 (регулируется) |
| Габариты Д*Ш*В (мм) | 1770*830*1600 |
| Вес (кг) | 300 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 751 100,00 |

Технические особенности

| Материал механических деталей | Большинство деталей выполнено из нержавеющей стали SS304 |
| --- | --- |
| Конфигурация электрических компонентов | Большинство электрических компонентов таких известных брендов как Schneider, Omron и др. |
| Система управления | PLC контроллер |

- Одновременное выполнение подачи, транспортировки, упаковывания, запайки и усадки одним устройством с высоким результатом.

- Поперечный запайщик с вертикальным приводом и роликовые ножи для боковой запайки с постоянной температурой, ровный и крепкий шов запайки всегда на середине упаковки, обеспечивают отличный результат.

- Надежная система горячей запайки с использованием пленки POF и других стандартных термоусадочных пленок.

- Простое в использовании колесо ручной настройки размера упаковки для разных типоразмеров продукции. Легко в применении и при этом более надежно.

- Беспрерывная боковая запайка без ограничения по длине продукта.

- Программный контроллер PLC оборудован устройствами безопасности и сигналами тревоги, плавный процесс запайки боковых швов, не требует ручного вмешательства, легкость в техобслуживании.

- Датчики фотометки имеют таймер, точно контролирующий длину подачи и выхода пленки, благодаря чему результат усадки легко контролируется.

- Два датчика фотометки переключения горизонтальный и вертикальный, для завершения термоусадки в пленку крупных и небольших продуктов.

- Отдельный двигатель контролирует намотку оставшейся пленки, на проверку слабины и тугости, что остается от пленки - легко извлекается.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Коммерческое предложение действительно три рабочих дня

# По истечении необходимо обновить информацию по стоимости оборудования

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/