| Дата | 24.04.2023 |
| --- | --- |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Автоматический L-образный нож BSF-5545 LЕ

Диапазон применимости:

Применяется для упаковки разнообразной средне размерной штучной продукции в автоматическом режиме, подстраивается под различные типоразмеры упаковываемого продукта. Высокая точность и быстрота работы обеспечивается пневмоприводом, что во всем мире считается наиболее надежной приводной системой. Все электронные компоненты ведущих японских производителей. Скорость конвейера и степень нагрева регулируются, применяется функция защиты от случайного попадания продукта под нож. В конструкции машины применяется дополнительная изоляция, препятствующая чрезмерному нагреву корпуса машины.

Технические характеристики

| Модель | BSF-5545LE |
| --- | --- |
| Внешние размеры Д*Ш*В (мм) | 1680*975*1500 |
| Напряжение (В/Гц) | 3 фазный ток 380/50 |
| Потребление воздуха (кг/см3)* | 6-8 |
| Мощность (кВт) | 1,8 |
| Макс. размер для упаковки (Ш+В) (мм), длина не ограничена | ≤ 430 |
| Макс. высота упаковываемого объекта (мм) | 150 |
| Давление воздуха (кг/см3) | 5-8 |
| Производительность (уп/мин) | 20-30 |
| Рабочая высота стола (мм) | 800+50 |
| Вес (кг) | 290 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 1 113 290,00 |

* Для работы оборудования дополнительно требуется компрессор либо центральный подвод воздуха.

- Одновременное выполнение подачи, транспортировки, упаковывания, запайки и усадки одним устройством с высоким результатом.

- Поперечный запайщик с вертикальным приводом и роликовые ножи для боковой запайки с постоянной температурой, ровный и крепкий шов запайки всегда на середине упаковки, обеспечивают отличный результат.

- Надежная система горячей запайки с использованием пленки POF и других стандартных термоусадочных пленок.

- Простое в использовании колесо ручной настройки размера упаковки для разных типоразмеров продукции. Легко в применении и при этом более надежно.

- Беспрерывная боковая запайка без ограничения по длине продукта.

- Программный контроллер PLC оборудован устройствами безопасности и сигналами тревоги, плавный процесс запайки боковых швов, не требует ручного вмешательства, легкость в техобслуживании.

- Датчики фотометки имеют таймер, точно контролирующий длину подачи и выхода пленки, благодаря чему результат усадки легко контролируется.

- Два датчика фотометки переключения горизонтальный и вертикальный, для завершения термоусадки в пленку крупных и небольших продуктов.

- Отдельный двигатель контролирует намотку оставшейся пленки, на проверку слабины и тугости, что остается от пленки - легко извлекается.

# Термотуннель BS-5030X

Термоусадочный тоннель BS-5030X представляет собой аппарат напольного исполнения, предназначенный для упаковки различной продукции, помещенной предварительно в полимерную пленку (PVC, POF, PP, PE).

Продукция поступает в термокамеру в автоматическом режиме, по роликовому или ленточному конвейеру.

В термоусадочной камере пленка нагревается. Два двигателя обдува и электронный контроллер температуры обеспечивают равномерный обогрев и хорошее натяжение пленки по контуру продукта.

Универсален. Может использоваться в составе упаковочных линий любой модификации.

| Технические характеристики |
| --- |
| Внешние размеры ДхШхВ (мм) | 1800 × 990 × 1300 |
| Размеры термокамеры ДxШxВ (мм) | 1500 × 500 × 300 |
| Макс. размер для упаковки (ШхВ) (мм) | 400 × 250 |
| Максимальная температура в камере (С) | 210 |
| Скорость конвейера м/мин | 0 - 25 |
| Вес | 300 |
| Нагрузка на конвейер (кг) | 10 |
| Мощность (кВт) | 13 |
| Напряжение (В/Гц) | 380/50 (трехфазный) |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | По запросу |

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж за 5 рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки

Срок поступления на склад – 2,5-3 месяца

Доставка до склада Покупателя и пусконаладочные работы в стоимость оборудования не входят и оговариваются отдельно.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; +7-921-939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/