| Дата | 11.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтоматический упаковочный аппарат BSL-5045L (термонож)

(Производство Китай)

Полуавтоматический упаковочный аппарат (термонож) с L-образным отрезным ножом предназначен как для индивидуальной, так и групповой упаковки продукции в (ПОФ) полиолефиновые, (ПВХ) поливинилхлоридные термоусадочные и др. пленки.

Такой тип упаковки обладает отличной герметичностью, привлекательным внешним видом, практичен для транспортировки и хранения.

Модель BSL 5045L является оборудованием, используемым как совместно с термотуннелем, так и отдельно как термонож.

Данная модель не оснащена пневматическим приводом.

Оборудован:

- регулируемой системой подачи пленки с устройствами перфорации пленки и регулируемыми по высоте упаковочными столами (для ориентации сварного шва по центру упаковываемого продукта),

-  транспортерами для автоматического перемещения уже запаянного продукта из зоны упаковки в термотуннель для усадки. Допускаются к использованию такие типы пленки как ПОФ, ПВХ

Принцип работы.

Подготовка упаковки к сварке производится оператором вручную на удобной площадке, имеющей специальный разделитель пленки для более удобной закладки продукции, после чего продукт перемещается в зону упаковки, которая имеет удобную регулировку по высоте, что дает возможность ориентировать сварной шов по центру торцевой части упаковки.

В зоне упаковки производится сварка краев упаковки с одновременной отрезкой излишков пленки, после чего продукт автоматически на ленточном конвейере перемещается в термотуннель, где происходит завершающий этап упаковки - усадка пленки под воздействием температуры.

Технические характеристики

| Напряжение (В/Гц) | Однофазный 220/50 |
| --- | --- |
| Мощность (кВт) | 1,2 |
| Расчетная упаковочная скорость (шт./час) | 300–500 (приблизительные данные) |
| Макс. размер упаковываемого продукта (мм) | Ш+В<450 Ш<400 |
| Размер запайки и обрезки (Д×Ш) (мм) | 500×400 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1560×757×1040 |
| Вес нетто (кг) | 125 |
| ЦЕНА, включая НДС | 161 800,00 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в Москве/Новосибирске/Ростове: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/