| Дата | 30.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтоматический упаковочный аппарат BSL-5045LA (термонож)

Полуавтоматический упаковочный аппарат (термонож) BSL-5045LА с L-образным отрезным ножом предназначен как для индивидуальной, так и групповой упаковки продукции в (ПОФ) полиолефиновые, (ПВХ) поливинилхлоридные термоусадочные пленки. Используется как совместно с термотуннелем, так и отдельно как термонож.

Упаковка в полимерную пленку осуществляется при помощи L-образного ножа для запайки и обрезки и дальнейшей усадки в термотуннеле, куда товар поступает по конвейерной ленте.

Разделение операций обрезки пленки и усадки повышает производительность работы оператора.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Единственные ручные операции при упаковке — вложить товар в пленку и нажать на кнопку. Остальной процесс происходит автоматически при помощи пневматики.

Реле времени позволяет установить время запайки и отрезки, что обеспечивает лучшее качество шва. Благодаря мощным сдвоенным электромагнитам шов получается идеально ровным.

Технические характеристики

| Модель | BSL-5045LA |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1560×757×1040 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Мощность (кВт) | 1,2 |
| Максимальный размер упаковываемого объекта (ДхШхВ) (мм) | 450×400×300 |
| Давление воздуха (кг/см3) | 6-8 |
| Производительность (уп/час) | 300-500 |
| Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д×В)（мм) | 500×450 |
| Вес (кг) | 135 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 195 100,00 |

# Термоусадочный упаковочный аппарат BS-4525A (камера)

BS-4525A (термокамера) предназначен для усадки пленки при упаковке пищевых и непищевых продуктов. Данный вид упаковки нашел широкое применение при производстве продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, косметики, изделий бытовой химии, игрушек, сувениров, полиграфической и другой продукции.

В тоннеле происходит обдув упаковки потоком горячего воздуха, в результате чего термоусадочная пленка дает усадку и плотно облегает продукт.

Габариты камеры в модели BS-4525A составляют 900х450х50-250 мм.

Из других особенностей можно отметить:

- напольное исполнение на мобильных колесах для удобного перемещения по цеху;

- равномерное распределение тепла в камере и электронный контроллер температуры обдува обеспечиваю высокое качество упаковки;

- регулируемая высота тоннеля;

- регулируемая скорость конвейера.

Тоннель оснащен двигателем обдува в количестве 1 шт. Благодаря равномерному распределению тепла и электронному контролю температуры в термоусадочной камере достигается высокое качество упаковки.

Универсален. Может использоваться в составе упаковочных линий любой модификации. Аппарат поставляется в комплекте с роликовым или ленточным конвейером.

Технические характеристики

| Напряжение (В/Гц) | 220/50 (однофазный), 380/50 (трехфазный, под заказ), 220/60 (трехфазный) |
| --- | --- |
| Мощность (кВт) | 6.5 |
| Нагрузка (кг) | 10 |
| Упаковочная скорость (м/мин) | 0 – 10 |
| Размеры термокамеры (Д×Ш×В) (мм) | 900×450× (50 – 250) |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1200×700×1000 |
| Вес нетто (кг) | 91 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 96 000,00 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в Москве/Новосибирске: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/