| Дата | 11.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтоматический упаковочный аппарат BSL-5045LС кастомизированная модель

(термонож для запайки и обрезки ПЭ пленок)

Полуавтоматический упаковочный аппарат (термонож) BSL-5045LС с L-образным отрезным ножом - специально разработанная комплектация для работы с полиэтиленовыми термоусадочными пленками.

Особенности

- Постоянный нагрев ножа запаечной рамки, обеспечивает отличное качество запайки и отрезки без прилипания и разрывов пленки.

- Раздельный температурный контроль нагрева продольной и поперечной запайки.

- Высота конвейерной ленты регулируется при помощи махового колеса, что обеспечивает точное позиционирование шва относительно упаковываемого продукта.

- Время запайки и отрезки устанавливается посредством реле времени.

- Сдвоенные электромагниты обеспечивают большее давление при запайке, соответственно шов получается более ровным.

- База для установки пленки легко регулируется в зависимости от используемой ширины и позволяет подстроиться под разные размеры упаковываемого продукта. (Максимальная ширина пленки 550 мм)

- Натяжение верхней запаивающей рамки регулируется при помощи воздушного цилиндра.

- Имеет относительно компактные габариты, не занимает много места.

- Может работать как автономно, так и в комплекте с термоусадочным тоннелем, для дальнейшей усадки пленки.

Для работы аппарата необходим воздушный компрессор (не входит в комплектацию).

Технические характеристики

| Модель | BSL-5045LС |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1560×757×1040 |
| Вес нетто, кг | 125 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Давление воздуха, кг/см3 | 6-8 |
| Производительность (приблизительные данные), уп/час | 300-500 |
| Максимальный размер упаковываемого объекта, мм | Ш+В˂450 Ш˂400 |
| Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д×В), мм | 500×450 |
| Толщина пленки, мкм | До 80 |

Цена, включая НДС: 209 700 руб.

Срок отгрузки со склада: уточнять при запросе

Условия поставки: 100% предоплата

Цена не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ, а также стоимость транспортировки в адрес Заказчика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/