| Дата | 11.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтоматический упаковочный аппарат BSL-7560L (термонож)

Полуавтоматический упаковочный аппарат (термонож) BSL-7560L с L-образным отрезным ножом предназначен как для индивидуальной, так и групповой упаковки продукции в (ПОФ) полиолефиновые, (ПВХ) поливинилхлоридные термоусадочные пленки. Используется как совместно с термотуннелем, так и отдельно как термонож.

Упаковка в полимерную пленку осуществляется при помощи L-образного ножа для запайки и обрезки и дальнейшей усадки в термотуннеле, куда товар поступает по конвейерной ленте.

Разделение операций обрезки пленки и усадки повышает производительность работы оператора.

Термонож BSL-7560L является увеличенным аналогом модели 5045L и используется для упаковки крупных, габаритных товаров. Размер плоскости для запайки и обрезки в данной модели составляет 750×600 мм.

Из других особенностей машины можно отметить:

- высокое качество и надежность запаечного шва благодаря встроенным электромагнитам, прижимающим пленку при запайке;

- регулируемое время запайки – позволяет установить оптимальный режим запайки для используемого типа пленки;

- высокую скорость и производительность работы за счет разделения процессов формирования и усадки пленки;

- специальное покрытие ножа, препятствующее прилипанию пленки.

Имеется возможность заказать упаковочную машину в комплектации с регулируемым по высоте приводящим конвейером и отводящим рольгангом

Технические характеристики

| Модель | BSL-7560L |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1830×730×1060 |
| Напряжение (В/Гц) | 220 |
| Мощность (кВт) | 1,2 |
| Максимальный размер упаковки (ДхШхВ),мм | 640×450×200 |
| Производительность (уп/час) | До 600 (в зависимости от размера продукта) |
| Максимальный размер запайки и обрезки (Д×В),мм | 750×600 |
| Вес, кг | 135 |
| ЦЕНА, включая НДС (руб.) | 241 900,00 |

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада в Москве/Новосибирске: в течение 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ.

Гарантия: 1 год, на электронные компоненты 6 мес.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/