| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Автомат для фасовки и упаковки жидкостных продуктов

Технические характеристики:

| Вид дозатора | Объемный поршневой |
| --- | --- |
| Производительность, уп/мин | 40-80 |
| Объемы, пределы дозировки, мл | 0-50 |
| Размеры пакета: Длина, мм Ширина, мм | 50-150 40-120 |
| Габариты аппарата(ДхШхВ) , мм | 980х680х1800 |
| Напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,7 |
| Вес, кг | 175 |

ОПЦИИ:

В нержавейке – 8400 у.е.

Четырехшовный пакет – 490 у.е.

Дополнительная направляющая под 4-х шовный пакет – 130 у.е.

Подогрев с перемешиванием — 2 570 у.е.

Кран слива жидкости — 85 у.е.

# Цена в базовой комплектации, включая НДС: от 7900 у.е.

# Базовая модель идет под 3-х шовный пакет

Оплата производится в рублях по курсу 1 у.е.= курсу доллара ЦБ РФ + 2% на день платежа.

# Условия оплаты: 40% предоплата,

# остаточный платеж разбивается на 2 части – 30% по готовности в Китае, 30% за пять банковских дней до отгрузки

Срок поставки: 65 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Автомат DXDL-60 - работает с любыми рулонными термосвариваемыми материалами, содержащими полиэтилен, либо ПЭ напыление в качестве термосвариваемого слоя.

Имеет счетчик готовой продукции на фотометке.

Автомат DXDL-60 - предназначен для фасовки в термосвариваемые пакеты различных гелеобразных и жидких продуктов, таких как мед, шампунь, гель, кетчуп, майонез и т.д.

Машина комплектуется:

- датчик фотометки,

- счетчик пакетов.

Для фасовки более вязких труднотекучих продуктов оснащается дополнительной поршневой помпой подогревом.

Наша фирма также предоставляет пусконаладочные работы, сервисное и гарантийное обслуживание.