| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

## Фасовочный автоматический аппарат DXDY-600А/III (Китай).

Назначение.

Автомат предназначен для фасовки и упаковки жидких продуктов (молоко, вино, соусы, напитки, бытовая химия и т.п.) в пакеты типа подушка (вертикальный шов на задней стороне), формируемые из рулона любого однослойной ПЭ пленки.

Принцип работы.

Весь процесс – дозирование, стерилизация пленки ультрафиолетовым излучением, формирование и маркировка пакета, заполнение его продуктом, герметичное запаивание пакета, его отрезание – происходит автоматически. Электронный счетчик высвечивает количество произведенных упаковок. Фотоэлектрический датчик контролирует равномерность подачи упаковочного материала и идентичность размеров запечатываемых пакетов.

Технические характеристики.

| Производительность, уп./мин. | 15-25 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,75 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип дозатора | объемный жидкостный |
| Объем доз, мл | 120-200 |
| Размер пакетов, мм: |  |
| длина | 50-210 |
| ширина | 50-170 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1050 |
| ширина | 850 |
| высота | 1920 |
| Масса, кг | 450 |

# Цена, включая НДС: DXDY-600А/III (пакет «подушка») $5500  USD.

- Оплата производится по курсу ЦБ РФ +1 % на день оплаты.

Порядок оплаты:

- 50% от стоимости оборудования – при заказе,

- 50% от стоимости оборудования – перед отгрузкой.

Гарантия: 12 месяцев.

Срок поставки: до 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/