| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Оборудование для запайки лотков DZQ-210H (Китай)

Предназначение:

Оборудование серии DZQ-210H предназначается для запайки лотков с разнообразной продукцией. В процессе упаковки осуществляется вакуумизация, выполняется процедура заполнения остатков воздуха инертным газом, остатки пленки обрезаются по контуру контейнера.

Для полуавтоматического аппарата DZQ-210HS подача лотка осуществляется в ручном режиме. У упаковочной машины DZQ-210HW этот процесс происходит автоматически. Так как матрица и ответная часть с нагревательными и отрезными элементами должна строго соответствовать форме и размеру лотка, оборудование изготавливается по образцам упаковываемого контейнера. Если клиенту требуется упаковывать несколько типоразмеров, то есть возможность заказать дополнительные съемные модули под другой размер. Также в зависимости от пожеланий заказчика и размера лотка возможна одновременная запайка 2,4,6 или даже 8 контейнеров. За счет откачки воздуха из контейнера и замещения остатков воздуха газовой средой достигается значительное продление сроков годности.

Модель DZQ-210HL — это полностью автоматический конвейерный запайщик лотков, наиболее производительный из всех представленных моделей данной серии, лотки подаются на запайку в автоматическим режиме.

В запайщиках лотков серии DZQ применяется водяной тип охлаждения. Все оборудование данной серии может работать как на прозрачной пленке, так и на цветной (с фотометкой).

Технические характеристики:

| Характеристики | DZQ-210HS | DZQ-210HW |
| --- | --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/60 380/50 |
| Общая мощность (кВт) | 2.87 | 3.62 |
| Мощность запечатывания (кВт) | 2 |
| Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (КПа) | 1 |
| Размеры вакуумной камеры (Д*Ш*В) (мм) | 360*216*80 |
| Стандартные внешние размеры паллеты (Д*Ш*В) (мм) | 210 *160*45 |
| Рабочий объем вакуумного насоса ( м³ /ч) | 20 |
| Скорость перевозки (м/мин) | --- | 5 |
| Производительность упаковки (паллеты/ч.) | ≤ 600 |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1200*800*1650 | 1800*900*1550 |
| Вес нетто (кг) | 350 | 400 |

Цена   (включая НДС) – по запросу  руб.

Срок поставки  по запросу  рабочих дней после оплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/