| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Термоусадочная машина тоннельного типа EKL-455PT

Термоусадочные машины тоннельного типа серии EKL являются универсальными и высокопроизводительными аппаратами. Высокую производительность позволяет добиться разделение функций обрезки и термоусадки по средствам применения L-образного обрезчика с конвейером.
(производительность до 900 упаковок в час)

Технические характеристики:

| Размер L-образного обрезчика | (W)400 мм х (L)550 мм |
| --- | --- |
| Максимальная высота продукции | 150 мм |
| Размер входа в термотуннель | (W)400 мм х (H)200 мм |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Максимальное энергопотребление | 9 кВт |
| Потребляемая мощность | 1,3-1,9 кВт/ч |
| Производительность (в зависимости от размера упаковки) | до 900 уп/ч |
| Тип используемых термоусадочных пленок | 1. пленка на основе ПВХ 2. пленка полиолефиновая |
| Максимальные размеры плёнки | 600 х Æ 300 мм |
| Габаритные размеры машины | (W)870 мм х (H)1600 мм х (L)2570 мм |
| Вес машины | 400 кг |

L-образный обрезчик включается тремя способами:

- через кнопку на передней панели управления;

- через ножную педаль;

- автоматически, при выборе автоматического режима (возможность регулировки промежутка времени между обрезкой пленки и времени обрезки пленки).

L-образный обрезчик импульсного типа, оснащен системой защиты оператора.

При попадании постороннего предмета под нагревательный элемент, обрезчик автоматически возвращается в исходное положение.

L-образный обрезчик с конвейером легко регулируются по горизонтали и вертикали относительно конвейера, находящегося в термотоннеле

Конвейер термотоннеля регулируется по вертикали при использовании высокой продукции.

Выдвижные рабочий стол и каретка с пленкой позволяют оптимально настраивать ширину пленки под размеры продукции.

Внешний вид панелей управления обрезчика и термотуннеля.

Продукция сертифицирована.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

# Цена, включая НДС: 5970$

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: по согласованию

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/