| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Стреппинг-машины EXS-206 (с открытым столом) и 
EXS-306 (с закрытым столом):

Описание:

Стреппинг-машины серии EXS-206 и EXS-306 – это простые в обращение и обслуживании машины, предназначенные для работы с полипропиленовой (ПП) лентой.

Машины могут работать с лентой шириной от 6 до 15,5мм.

Лента соединяется методом сварки.

Принцип работы полуавтоматической машины:

1. Машина после каждой обвязки автоматически выбрасывает ленту на рабочий стол на заданную длину;

2. Оператор помещает упаковку на рабочую поверхность машины;

3. Свободным концом ленты обводит вокруг упаковки и вставляет ленту в приёмное устройство машины;

4. Машина автоматически производит натяжку, сварку и обрезку ленты.

| Технические характеристики cтреппинг-машин EXS-206/EXS-306 : |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 5÷15 мм |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты | 5÷55 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 500 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес | 100 кг |
| Габаритные размеры | 895 х 565 х 740 мм |

Цена, включая НДС: ____________руб.

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента предоплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/