| Дата | 11.08.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Упаковочная линия (полуавтомат)

Диапазон применимости:

Данная машина состоит из модуля подготовки под усадку FL-1800 и термотуннеля Т-90.

Применяется для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку в полуавтоматическом режиме.

Полуавтоматический упаковочный аппарат FL- 1800 (нож)

Технические характеристики

| Производительность, уп/ч | до 2000 уп/час |
| --- | --- |
| Размеры упаковочной зоны | 520х390х210мм |
| Потребляемая мозность, кВт | 2,3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Упаковочный материал | ПОФ, ПВХ, ПЭ (до 40мкм) |
| Максимальная ширина рулона пленки, мм | 600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1480х850х1100 |
| Вес | 160кг |
| Цена, включая НДС, руб. | 280000,00 |

L- образный автоматический нож для упаковки в пленку имеет:

- Электропривод рамки запайки;

- Система охлаждения узла запайки позволяет работать на максимальной производительности с отличным качеством запайки;

- Регулировка транспортера по высоте позволяет установить предмет так, чтобы запаечный шов был посередине предмета, этим мы улучшаем не только внешний вид, но и экономим на расходе пленки.

- Регулировка импульса лезвия и шага транспортера осуществляется двумя взаимозаменяемыми реле времени или программируемым контроллером.

- Счетчик упаковок;

- Шесть настраиваемых программ управления, позволяющих настроиться на различную толщину пленки и размеры упаковки;

- Вход в настройки блока управления защищен паролем;

- Система безопасности от удара рамкой;

- Узел перфорации пленки.

Термоусадочный упаковочный аппарат Т- 90 (камера)

Технические характеристики

| Максимальный габарит упаковки (ШхВ), мм | 420х220 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 380В |
| Мощность, кВт | 6.5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х700х1200 |
| Вес, кг | 90 |
| Пропускная способность, уп/ч | До 1800 |
| Скорость транспортера, м/мин | До 9 |
| Максимальная температура. ºС | 250 |
| Цена, включая НДС, руб. | 113000,00 |

Цена линии, включая НДС: 392 000 руб.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/