| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Термоусадочный упаковочный аппарат    BS-4525 A (камера)

Термотуннель серии BS предназначены для  создания температурного коридора при  упаковке продукции в термоусадочную пленку.     Используется в составе полуавтоматических или автоматических линий.

Особенностью модели BS-4525A является возможность уменьшения внутренней высоты тоннеля до 150 мм, что позволяет значительно экономить электроэнергию и сокращать время упаковки изделий с небольшой высотой.

Рекомендации по использованию материалов:

| Материал | Толщина, мм | Нагрев, сек | Температура внутри усадочной камеры, С° |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | 0,01-0,06 | 5-10 | 160-180 |
| PP | 0,01-0,04 | 10-20 | 180-200 |
| POF | 0,01-0,03 | 10-20 | 180-200 |
| Технические характеристики |
| Модель | BS-4525A |
| Габариты, мм | 1200x650x1100 |
| Размер туннеля, мм | 900дx450шx(50-250)в (высота регулируется) |
| Мах. Температура (С) | 200 |
| Скорость конвейера м/мин | 0-10 |
| Высота конвейера над полом(мм) | 700 |
| Рекомендуемый материал | PVC |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Вес, кг | 90 |
| Max нагрузка на конвейер, кг | 10 |
| Размер продукта (Ш х В), мм | 430 х (40-240) х длина не ограничена |
| Цена: | 1060 $ Оплата по курсу ЦБ на день оплаты +2% |

Термоусадочный упаковочный аппарат SM-5030 (камера)

Предназначен для усадки пленки под воздействием температуры.

Используется для работы с модулями подготовки упаковки серии FL и другими модификациями, работающими с пленками PE, PVC, POF, PLA.

Туннель оборудован конвейером с возможностью регулировки скорости движения ( от 0 до 9 м/минуту), что в совокупности с простой и четкой регулировкой температуры нагрева в камере (в спектре от 40 до 270 г/Цельсия) позволяет упаковывать различные по габаритам изделия с высоким качеством и производительностью.

Термотуннель SM-5030 имеет входное окно ( 500*300 мм) и длину камеры 1300 мм.

Технические особенности термотуннелей серии SM :

- На термоусадочной камере серии SM установлено два вентилятора обдува, что позволяет более интенсивно, и равномерно распределять горячие потоки воздуха внутри камеры.

- Система контроля температуры позволяет экономить электроэнергию.

- Ролики конвейера покрыты силиконом, что позволяет избежать прилипания  к ним пленки.

- Возможна регулировка скорости конвейера термоусадочной камеры  позволяет регулировать время нахождения продукта в машине.

- Блок управления прост и понятен в работе.

Полуавтоматическая упаковочная машина  FL-5045/5545T (FL-5545TB) –

модуль подготовки упаковки под усадку (на фото справа)

Диапазон применимости:

Машины FL-5545T и FL-5545TB  являются  модулями подготовки под  усадку с L-образными сварочными ножами. Они применяется для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку в  ручном или полуавтоматическом режиме.

Подходят для производств с не очень большим объемом упаковок (до 1800 шт./час, в зависимости от размеров упаковки).

Могут использоваться как самостоятельные упаковщики в так называемый  «свободный пакет»  или  в сочетании с различными моделями термотуннелей.

Технические особенности FL-5045/5545T и FL-5545TB:

FL-5045/5545T и FL-5545TB– являются отдельными полуавтоматическими модулями подготовки упаковки под усадку с L-образным узлом отреза и сварки пленки.

Оборудованы:

- регулируемой системой подачи пленки с устройствами перфорации пленки и регулируемыми по высоте упаковочными  столами (для  ориентации сварного шва по центру упаковываемого продукта),

-  транспортерами для автоматического перемещения  уже запаянного продукта из зоны упаковки  в термотуннель для усадки.

Допускают к использованию такие типы пленки как ПОФ, ПВХ, ПП.

Основным различием между этими моделями заключается в том,  что в модели FL-5545TB  узел обрезки и сварки пленки опускается автоматически с помощью пневматического привода.

Принцип работы.

Подготовка упаковки к сварке производится оператором вручную на удобной площадке, имеющей специальный разделитель пленки для более удобной закладки продукции, после чего продукт перемещается в зону упаковки, которая имеет удобную регулировку по высоте, что дает возможность ориентировать сварной шов по центру торцевой части упаковки.

В зоне упаковки производится сварка краев упаковки с одновременной отрезкой излишков пленки, после чего продукт автоматически на ленточном конвейере перемещается в термотуннель, где происходит завершающий этап упаковки - усадка пленки под воздействием температуры.

В отличие от модуля подготовки FL-5545T, где опускание узла сварки производится вручную,  для работы модуля FL-5545TB требуется подача воздуха.

Средний расход  2 литра/цикл, так как на данном модуле узел обрезки и сварки пленки опускается автоматически с помощью пневматического привода после нажатия оператором кнопки или в автоматическом режиме через заданный на пульте управления интервал времени.

| Модель | FL-5045T | FL-5545TB | SM-4525 | SM-5030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер машины Д*Ш*В (мм) | 1560*725*1040 | 1560*725*1040 | 1300*715*1455 | 1600*770*1505 |
| Макс. размер запайки Д*Ш (мм) | 550*450 | 550*450 |  |  |
| Размер входного окна камер Ш*В (мм) |  |  | 450*250 | 500*300 |
| Макс. размер упаковки Д*Ш*В (мм) | 450-400-250 | 450-400-250 | 700*410*230 | 1000*460*270 |
| Скорость упаковки (шт/час) | До 1500 | До 1800 | 2500-3500 | 2500-3500 |
| Масса нетто (кг) | 125 | 135 | 185 | 220 |
| Мощность (кВт) | 1.2 | 1.2 | 9 | 12 |
| Источник питания | 1Ф 110В/220В 50/60Гц | 1Ф 110В/220В 50/60Гц | 3Ф 220В/380В 50/60 Гц | 3Ф 220В/380В 50/60 Гц |
| Давление воздуха,Атм |  | 6-8 |  |  |
| Цена, включая НДС | 2500$ | 3000$ | 3800$ | 4200$ |

Производство: SBWPACK (Китай)

Гарантия 1 год.

Условия оплаты: 100% предоплата

Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Цены включают таможенную пошлину, НДС 18%.

Цены не включают стоимость выполнения пусконаладочных работ, а также стоимость транспортировки в адрес Заказчика.

Срок поставки:

FL-5045T - в наличии на складе в Санкт-Петербурге

SM-5030  -  15 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

BS-4525A – 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/