| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Шнековые дозаторы серии FLG

Автоматический дозатор для трудносыпучих продуктов серии FLG применяет шнековый механизм дозирования и PLC-контроллер.

Шнековый автоматический дозатор модельного ряда FLG предназначен для точной расфасовки трудносыпучих продуктов. В результате его применения получаются одинаковые объемы веществ в разных упаковках. Основу конструкции шнекового дозатора составляют прочный железный корпус, PLC-контроллер и сам механизм дозирования. Машина работает с различными порошками, используемыми в химической, медицинской и пищевой сфере. Сырье для дозирования подается в приемный бункер. Сама дозировка осуществляется посредством специального дозирующего шнека, а объем дозы регулируется количеством вращений шнека. Пропорция между весом и объемом заносится в компьютер — в дальнейшем потребуется только устанавливать необходимое значение дозы, и машина будет понимать, сколько нужно дать вращений шнека для достижения необходимого веса.

| Характеристики | FLG-20A | FLG-500A | FLG-2000A | FLG-5000A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
| Мощность (Вт) | 700 | 700 | 900 | 1300 |
| Упаковочная емкость (мл) | 1-20 | 50-500 | 200-2000 | 500-5000 |
| Производительность (пакетов/мин) | 50 | 40 | 30 | 25 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В)(мм) | 850*500*1850 900*500*1900 900*550*2000 |
| Вес нетто (кг) | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Цена в $, включая НДС | 3760 | 4520 | 6380 | 7750 |

Срок поставки:

FLG-500A – 10-15 рабочих дней с момента поступления денежных средств

Остальные модели - 75 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/