| Дата | 15.06.2022 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Переносное электрическое устройство 
для обвязки пластиковыми лентами GT-ONE 10-16

Описание:

Siat GT-One - это автоматический инструмент производства компании Siat, Италия, оснащенный Li-Ion аккумулятором. Данный инструмент может работать в автоматическом, полуавтоматическом, ручном режиме, а также режиме со слабым натяжением ленты. Обвязка осуществляется нажатием одной кнопки (в автоматическом и полуавтоматическом режиме). Инструмент простой и удобный в использовании и настройке. Инструмент для обвязки лентами GT-One идеально сбалансирован и может выполнять как горизонтальную, так и вертикальную обвязку.

Преимущества:
• Цифровой дисплей, отображающий параметры
• Программа со слабым натяжением для обвязки хрупкой продукции
• Мультифункциональный пусковой переключатель
• Переключатель для запуска сварки
• Эргономичная обрезиненная ручка

Технические характеристики:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Тип упаковки | плоская/круглая |
| Тип ленты | ПП/ПЭТ |
| Ширина ленты | 10/16/19 мм |
| Толщина ленты | от 0,5 мм до 1,10 мм |
| Макс. сила натяжения | 2750 Н, 500 Н (в режиме слабого натяжения) |
| Тип соединения | сварка трением |
| Скорость натяжения ленты | 15 м/мин. |
| Вес | 3,7 кг (вкл. аккумулятор) |
| Аккумулятор | Akku Power SP4 14,4 В DC 3.0 A/ч Li-Ion |

# Цена, включая НДС: 247040 руб.

# Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки: 5-7 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/