| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Запайщик пластиковой тары HL-95B (полуавтомат)

Полуавтоматический запайщик HL-95B предназначен для запайки пленкой различной тары – лотков, поддонов, чаш, стаканов, ланч-боксов и т.п. Благодаря компактным габаритам аппарат легко установить даже в небольшом производственном помещении.

Аппарат предназначен для работы с лотками прямоугольной формы.

Для запайки тары можно использовать различные виды термосвариваемой пленки — PP, PE, PS, OPS, VPS, PVC, PSS и прочие.

Встроенный терморегулятор позволяет устанавливать температуру запайки исходя из особенностей, толщины и плотности упаковочных материалов. Наилучшее качество сварки получается если лоток и пленка изготовлены из одного и того же материала.

Аппарат работает в полуавтоматическом режиме:

- сначала оператор вручную устанавливает тару в держатель и подает в зону запечатывания;

- протяжка пленки осуществляется автоматически. По окончании запайки механизм протяжки останавливается.

- оператор опускает рычаг – пленка крепко приваривается к кромке лотка или стакана.

Производительность аппарата составляет в среднем 350-400 лотков в час. Производительность зависит во многом от скорости оператора, так как подача и выгрузка лотка осуществляется вручную, от размеров лотка, установленных параметров работы и пр.

- тип установки – настольный;

- принцип работы – импульсный;

- производительность – 300-400 единиц в час;

- обрезка пленки по контуру лотка;

- возможность работы с цветными пленками.

Технические характеристики:

| Характеристики | HL-95B |
| --- | --- |
| Напряжение (В) | 220 |
| Мощность (Вт) | 213 |
| Производительность | В среднем 350-400 лотков в час, переменная величина |
| Внешние размеры (Д*Ш*В, мм) | 260*240*650 |
| Вес нетто (кг) | 20 |
| Цена HL-95B (d75/95mm), USD Данный аппарат не имеет опции ярлычок для легкого открывания (под заказ возможно) | 430,00 В комплекте две матрицы Ø75мм и 95мм |
| Цена HL-95B (d95mm), USD опция easy open | 550,00 |
| Цена HL-95B (d80mm h 50-82), USD опция easy open | 740,00 |
| Цена HL-95B (187*137mm), USD | 1060 |
| Цена HL-95B (210*148mm), USD | 1060 |

Аппарат также оснащен реле времени, позволяющим работать на пленке без фотометки. По желанию заказчика можно установить опцию «easy-open» - когда один из уголков лотка оставляют не припаянным для легкого открывания.

Условия оплаты: 100% предоплата

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/