| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Ручной запайщик лотков HVT-450F

Предназначение:

Запайщик лотков с функцией вакуумизации и газации HVT-450F автоматически совершает следующие процессы: подача лотков в зону запайки, вакуумизация, наполнение инертным газом, запаивание, выезд готовой продукции.

Автоматический запайщик лотков HVT-450F. Характеристики:

- 1. Машина может работать как на цветной, так и на прозрачной пленке, оснащена фотосенсором.

- 2. Тач-скрин.

- 3. Движение матрицы с лотками и запаивание лотков происходит за счет пневматики, что намного надежнее механических механизмов.

- 4. Воздушное охлаждение сразу после запайки обеспечивает прочность и гладкость спайки.

- 5. Может работать в трех режимах – только запайка, запайка и вакуумизация, запайка+ вакуумизация+газонаполнение.

- 6. Опционально возможна комплектация оборудования насосами Busch, бесшумный компрессор, язычок для легкого открытия лотка и др.

| Технические характеристики | HVT-450F |
| --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | 220/60 или 380/50 |
| Общая мощность (кВт) | 3 |
| Мощность запайки (кВт) | 2 |
| Мин. абсолютное давление вакуумной камеры (кПа) | 1 |
| Упаковочная скорость (циклов/мин) | 3-8 в зависимости от режима упаковки |
| Производительность вакуумного насоса | 20 м³ |
| Размеры вакуумной камеры Д*Ш*В (мм) | 450*300*80 |
| Внешние размеры Д*Ш*В (мм) | 1300*920*1650 |
| Вес нетто (кг) | 400 |

Цена   (включая НДС) –  по запросу   руб.

Срок поставки   по запросу  рабочих дней после оплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/