| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтоматический дозатор-запайщик туб НХ-006

Полуавтоматический запайщик туб HX-006 предназначен для наполнения и запайки пластиковых и ламинированных туб и тюбиков с жидким, вязким и пастообразным содержимым. Широко востребован в пищевой, фармацевтической, химической и косметической отрасли. Используется для упаковки таких продуктов как:

соусы, кетчупы, майонез, горчица, плавленый сыр (мягкий), сгущенное молоко, мед, джемы, конфитюры;

фармацевтические препараты – кремы, мази, гели;

косметические и гигиенические средства – шампуни, кремы, гели для душа, скрабы, маски, бальзамы и т.п.;

продукция химической отрасли – краски, герметики, смазки, пасты, чистящие средства и пр.

Аппарат нуждается в ручной подаче туб, поэтому относится к категории полуавтоматических запайщиков. Туба подается в рабочую зону вручную оператором. Остальные опции (позиционирование, запайка, обрезка конца тубы, простановка даты) осуществляются автоматически.

Запайщик использует программное PLC-управление с цветным сенсорным экраном, фотоэлектрическое автоматическое позиционирование и отслеживание, что обеспечивает высокое качество и скорость упаковки. Встроенный фотодатчик обеспечивает точное позиционирование тубы по фотометке.

В запайщике используется ультразвуковая запайка большой мощности, не требующая клея и интенсивного нагрева. В результате формируемый шов получается ровным, аккуратным и в то же время прочным. Кроме того, увеличивается скорость упаковки.

Машина использует шестеренчатый насос для дозирования продукта (обладает хорошей точностью).

Применение аппарата позволяет:

- повысить эффективность производства

- снизить трудоемкость рабочих процессов

- улучить качество упаковки

- повысить привлекательность товара для потребителей

Технологический процесс упаковки включает следующие этапы:

- ручная подача туб

- метка двигателя цилиндра вниз

- завершение ориентации метки

- заполнение цилиндром вниз

- заполнение

- ультразвуковой цилиндр

- ультразвуковой запуск

- обрезка шва

- подача готовой тубы

Технические характеристики

| Модель | HX-006 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Тип продукта | Паста, жидкость, вязкая жидкость |
| Высота тубы, мм | 10-15 |
| Объем дозы, мл | 6-60, 10-120, 25-250, 50-500 |
| Ультразвуковая частота, кГц | 20 |
| Производительность, уп/мин | 20-25 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1300х900х1550 |
| Вес, кг | 300 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, долл. (в т.ч. НДС) | Стоимость, долл. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуавтоматический дозатор-запайщик туб НХ-006 | 1 | Шт. | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 |
| Итого | 1 892 000,00 |

Условия оплаты: 50% предоплата, 30% по готовности оборудования, 20% за 10 дней до планируемой даты отгрузки

Срок поставки: 75 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/