| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer-42

Применение - Вакуумная упаковка

Корпус и камера - Выполнены из нержавеющей стали.

Вес упаковщика - 60 кг

Габаритные размеры упаковщика - 480х515х440 мм

Размер камеры - 420х415х170 мм

Максимальный размер упаковываемого продукта - 420х370х170 мм

Система запайки пакета
Длина сварной планки - 420 мм. Планка снабжена двумя запаечными струнами шириной 3 мм. Их закругленная форма позволяет запаивать пакеты, испачканные жировым составом. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.
Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 21 м3/час. 
Максимальный показатель вакуума 5 mbar (-0,995 атмосферы) достигается за 13 сек. 
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
Сервисная функция мягкого обжима в комбинации с регулировкой степени вакуумирования позволяет избежать структурных деформаций насыпных сыров или слом подложки с нарезкой вследствие воздушного удара при открывании крышки.
Система управления
Цифровая панель управления. 10 независимых изменяемых программ.
В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.
Дополнительные опции на заказ: 
Функция газонаполнения. Разделенная функция запайки-обрезки.
Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.
Особенности данной модели:
Благодаря мощному насосу и уменьшенной по ширине камере Boxer-42 является очень скоростной машиной, применение которой хорошо оправдывает себя, например, в супермаркетах с большим потоком покупателей в деликатесных, колбасных и сырных отделах, где нарезка и упаковка производится по желанию клиента. При этом длина камеры позволяет упаковывать целиковую рыбу (например, сельдь, скумбрию 400+ по две упаковки за цикл)
Комплектность поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.
Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течение 30 дней после сборки.

Технические характеристики:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Габариты машины, мм | 490x525x430 |
| Габариты камеры, мм | 430x420x180 |
| Длина сварочной планки, мм | 420 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 21 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Вес нетто, кг | 60 |

## Цена:  3774 € по курсу ЦБ на день оплаты

## Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/