| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Jumbo 42

Применение - Вакуумная упаковка

Корпус и камера - Выполнены из нержавеющей стали.

Вес упаковщика - 54 кг

Габаритные размеры упаковщика - 490х525х430 мм

Размер камеры - 420х415х180 мм

Система запайки пакета
Длина сварной планки - 420 мм. Планка снабжена двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. Их закругленная форма позволяет запаивать пакеты, испачканные жировым составом. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.
Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 16 м3/час.
Максимальный показатель вакуума 5 мbar (-0,995 атмосферы) достигается за 15 сек.
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.

Система управления
Цифровая панель управления.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.

Особенности данной модели
Может работать несколько часов без остановки. Рекомендуется останавливаться каждые 4 часа на 10-15 минут

Комплектность поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.
Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течение 30 дней после сборки.

Технические характеристики:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Габариты машины, мм | 490x525x430 |
| Габариты камеры, мм | 420x425x180 |
| Длина сварочной планки, мм | 420 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 16 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Вес нетто, кг | 54 |

## Цена:  3363 € по курсу ЦБ на день оплаты

## Условия оплаты: 100% предоплата

## Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/