| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Jumbo 42XL

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Jumbo 42 XL - предназначена для использования в ресторанах и супермаркетах с большим потоком покупателей в деликатесных, колбасных и сырных отделах. Широко применяется для упаковки крупногабаритных продуктов: головок сыра, кусков мяса, орехов, целиковой рыбы, птицы и т.п. 
Рассчитан на 6 - 8 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.

Снабжен сенсорной панелью управления. Сварочные струны имеют полукруглую форму для запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Jumbo 42 XL комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0016 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

ОПИСАНИЕ

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Система выведения жидкости из помпы;

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Jumbo 42 XL соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты упаковщика 610х480х470 мм;

Габариты камеры 460х420х180 мм;

Сваривающая планка 420 мм;

Производительность насоса 16 м³/ч;

Напряжение 220 В;

Мощность 0,55 кВт;

Продолжительность цикла 25 - 35 сек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

замену масла;
замену выхлопных фильтров;
профилактику нагревательных элементов.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

Цена, включая НДС 18% - 3752 евро

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки   5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/