| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Mini Jumbo

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Mini Jumbo идеален для ресторанов и маленьких производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Рассчитан на 5 - 6 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха. Снабжен сенсорной панелью управления. Сварочная струна имеет полукруглую форму для запайки испачканных жиром пакетов. Вакуумный упаковщик HENKELMAN Mini Jumbo комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0004 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 50 сек. Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

ОПИСАНИЕ

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304; 
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65; 
Цепь управления низковольтная (24 В); 
Система выведения жидкости из помпы; 
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Mini Jumbo соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты упаковщика 330х450х295 мм;
Габариты камеры 280х350х85 мм;
Сваривающая планка 280 мм;
Производительность насоса 4 м³/ч;
Напряжение 220 В;
Мощность 0,3 кВт;
Продолжительность цикла 40 - 55 сек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

замену масла;
замену выхлопных фильтров;
профилактику нагревательных элементов.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

Цена, включая НДС 18% - 1920 евро

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки   5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/