| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-50

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Polar 2-50 - это двухкамерная модель, предназначенная для использования в крупных производственных цехах. Машина прекрасно подходит для упаковки большого потока продукции небольших и средних размеров: мясной и рыбной нарезки, овощей, орехов и др. продуктов. Может работать круглосуточно. Для увеличения производительности машина оснащается двумя сварными планками. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. На машине установлен вакуумный насос Busch производительностью 100 м3/ч. Продолжительность цикла упаковки – 20 сек.

Технические характеристики:

Производительность: 1000 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 2 х (620х630х240) мм 
Длина сварочной планки: 2х620 мм 
Напряжение: 380 В 
Мощность: 3,0-5,0 кВт 
Габаритные размеры: 900х1545х1175 мм 
Масса: 345 кг
Мах размер продукта, мм: в = 240, ш = 620, д = 500

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-50 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

Для продления срока службы насоса предусмотрена функция сушки насоса.

Описание

Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304; 
Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;
Цепь управления низковольтная (24 В);
Система выведения жидкости из помпы;
Вакуумный упаковщик HENKELMAN Polar 2-50 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKELMAN Polar 2-50 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
замену масла; 
замену выхлопных фильтров; 
профилактику нагревательных элементов.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

# Цена, включая НДС: 14140 евро

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки:

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/