| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Polar 2-95

Применение - Вакуумная упаковка.

Корпус и камера - Выполнены из нержавеющей стали.

Вес упаковщика - 900 кг

Габаритные размеры упаковщика - 1110х2420х1130 мм

Размер камеры - две по 1100х850х230 мм

Максимальный размер упаковываемого продукта - 1100х750х230 мм

Система запайки пакета
Две сварных планки в каждой камере - 1100 мм каждая.
Планки снабжены двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. Их закругленная форма позволяет запаивать пакеты испачканные жировым составом. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.

Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 300 м3/час.
Максимальный показатель вакуума 5 мbar (-0,995 атмосферы) достигается за 15 сек.
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
Сервисная функция мягкого обжима в комбинации с регулировкой степени вакуумирования позволяет избежать структурных деформаций насыпных сыров или слом подложки с нарезкой вследствие воздушного удара при открывании крышки.

Система управления
Цифровая панель управления.
10 независимых изменяемых программ.
В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.

Дополнительные опции на заказ
Функция газонаполнения.
Разделенная функция запайки-обрезки.
Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.

Особенности данной модели
Polar 2-95 двухкамерная машина, производительностью, примерно, 2-3 цикла/мин. Оптимально подходит для производства средней и большой мощности. Высокопроизводительная машина. Идеальна для рыбных цехов, где упаковывается целиковая рыба. Мощный насос позволяет удалить воздух из внутренних полостей рыбы. Может работать круглосуточно.

Комплектность поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.

Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течении 30 дней после сборки.

## Цена:  26361 € по курсу ЦБ на день оплаты

## Условия оплаты: 100% предоплата

Срок поставки: ____ рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/