| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 670-88-42 |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman Polar-80

Вакуум-упаковочная машина Henkelman Polar 80 предназначена для использования в крупных производственных цехах. Прекрасно подходит для упаковки различной продукции в пакеты большого объема по 5-10 кг. Может работать круглосуточно. Для увеличения производительности машина оснащается двумя или тремя сварными планками. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

Производительность: до 1200 уп./ч 
Продолжительность цикла: 20 сек. 
Размер камеры: 560х810х200 мм 
Длина сварочной планки: 
- Polar 80LL - 2х800 мм; 
- Polar 80KK - 2х560 мм; 
- Polar 80KL - 510 + 760 мм; 
- Polar 80KKL - 2х510 мм + 760 мм. 
Напряжение: 380 В 
Мощность: 3,0-5,0 кВт 
Габаритные размеры: 790х920х1125 мм 
Масса: 241 кг  

Система запайки пакета
Планки снабжены двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. Закругленная форма позволяет запаивать пакеты испачканные жировым составом. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.

Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 100 м3/час.
Максимальный показатель вакуума 5 мbar (-0,995 атмосферы) достигается за 16 сек.
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
Сервисная функция мягкого обжима в комбинации с регулировкой степени вакуумирования позволяет избежать структурных деформаций насыпных сыров или слом подложки с нарезкой вследствие воздушного удара при открывании крышки.

Система управления
Цифровая панель управления.
10 независимых изменяемых программ.
В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.

Дополнительные опции на заказ
Функция газонаполнения.
Разделенная функция запайки-обрезки.
Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.

Особенности данной модели

Polar-80 одна из наиболее популярных машин, производительностью, примерно, 2-3 цикла/мин. Оптимально подходит для производства средней мощности. Высокопроизводительная машина. Идеальна для рыбных цехов, где упаковывается целиковая рыба. Мощный насос позволяет удалить воздух из внутренних полостей рыбы.

Комплектность поставки, гарантийное и пост-гарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.
Весь ассортимент расходных материалов и ЗИП у нас всегда есть в наличии.

Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течении 30 дней после сборки.

.

# Цена, включая НДС: Polar 80 LL     – 10655 евро

# Polar 80 KKL – 11410 евро

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/