| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | от Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон |  |

Технико-коммерческое предложение № ________

# Вакуумный упаковщик Henkelman  Toucan 42

Применение - Вакуумная упаковка

Корпус - выполнен из нержавеющей стали.
Камера алюминиевая.

Вес упаковщика - 60 кг

Габаритные размеры упаковщика - 480х515х440 мм

Размер камеры - 430х380х120 мм

Система запайки пакета
Одна сварная планка - 420 мм длиной. Планка снабжена двумя запаечными струнами шириной 3,5 мм. При желании заказчика производится замена одной запаечной струны на струну обрезки. В зависимости от толщины и состава пакетов регулируется время сварки.

Система вакуумирования
Насос (вакуумная помпа) "BUSCH" (Германия) - производительность 21 м3/час.
Максимальный показатель вакуума 5 мbar (-0,995 атмосферы) достигается за 15 сек. 
Для продления срока эксплуатации насоса предусмотрена сервисная программа сушки насоса для выведения конденсата (обычно задействуется один раз в неделю).
Сервисная программа слежения за временем замены масла в насосе автоматически покажет, когда нужно произвести текущую замену.
Сервисная функция мягкого обжима.

Система управления
Цифровая панель управления. 
10 независимых изменяемых программ.
В каждой программе изменяется время вакуумирования, сварки, мягкого обжима.
Встроенные тестировочные программы позволяют, не вскрывая машины, проверить по отдельности работоспособность всех узлов вакуум-упаковочного аппарата.

Дополнительные опции на заказ
Функция газонаполнения.
Разделенная функция запайки-обрезки.
Программирование времени вакуумирования по заданному давлению внутри камеры.

Особенности данной модели
Henkelman «Toucan 42»- новая модель вертикальных вакуум-упаковочных машин, производительностью, от 1 до 6 цикла/мин. В основном применяется для упаковки кофе, круп, орехов, жидких соусов или соков придавая упаковке форму. 

Комплектность поставки, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Подробная инструкция на русском языке, сертификаты.
В комплект поставки входят дополнительно расходные материалы: масло для насоса, тефлоновая лента, сварочная струна.

Гарантия на вакуумные упаковочные аппараты Henkelman - 36 месяцев.
Заводской брак сведен к минимуму, так как машины проходят тестировку и предпродажную подготовку в Голландии в течение 30 дней после сборки.

## Цена:  5094 € по курсу ЦБ на день оплаты

## Условия оплаты: 100% предоплата

## Срок поставки: уточнять

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/