| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | +7-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение № _____

В связи с повышением требований к наличию и качеству упаковки товаров в пленку предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения и установки  термоусадочной автоматической  линии  фирмы  Maripak, производства Турции.

Maripak - ведущая международная корпорация, имеющая около 20 лет  опыта в производстве полного диапазона упаковочного оборудования. Компания размещена в Стамбуле, Турции и имеет международную сеть дистрибьюторов поддержки и продаж. Машины используются для упаковки продукции в термоусадочную пленку, отличаются высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Номенклатура упаковываемых товаров  широкая - пищевые и непродовольственные изделия разной формы и габаритов.

- Автоматический запайщик плёнок MARIPAK модель "Impack" (доработанная конструкция SSM-40)

| Размеры , мм | С 1940 В 1560 Е 1420 D 820 A 400 |
| --- | --- |
| Вес без упаковки, кг | 530 |
| Напряжение электросети, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 3,7 |
| Среднее потребление, кВт | 2,9 |
| Максимальный размер продукции, мм (д*ш*в) | Без ограничения*380*150 |
| Размер ножа, мм | 400 |
| Ширина пленки, мм | 600 |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |
| Производительность, м/мин | 40 |
| Сжатый воздух, Bar | 6 |

Преимущества этой модели:
   - Самая быстрая автоматизация в упаковке без любого оператора; 
   - Особенность запечатывающей стороны - непрерывное запечатывание; 
   - Безразмерная длина пакета от портативного компьютера до 6-метровых профилей; 
   - Ослабленное натяжение плёнки прерывает процесс упаковки и останавливает аппарат; 
   - Точное сочетание ножа и запайщика, отсутствие отходов экономит Вам деньги; 
   - Панель управления - контактный экран; 
   - Настроенные программы сохраняются в ячейках памяти; 
   - С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии; 
   - Подача продукции также по фотодатчику; 
   - Изменяемые размеры упаковки; 
   - Автоматическая протяжка и натяжение плёнки; 
   - Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки; 
   - Контроль фотоэлемента при проходе продукта через плёнку; 
   - Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер; 
   - Диспетчер скорости конвейера подачи продукции; 
   - Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия; 
   - Регулировка высоты формирователя с помощью ручки; 
   - Выбор специальной программы для стандартных или автозаметных переменных длины продуктов; 
   - Выбор автоматической или ручной подачи; 
   - Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии; 
   - Гарантийное и послегарантийная поддержка комплектующими частями; 
   - Дополнительный сворачивающий плёнку механизм даёт возможность экономить плёнку.

2. Термоусадочный туннель Maripak модель Т- 40 Double

Преимущества этой модели:
   - Термоусадочный туннель рассчитан на работу в любом помещении и оптимизирован под низкое потреблении энергии; 
   - Универсален. Может использоваться со всеми вашими упаковочными линиями любой модификации; 
   - Двойная теплоизоляция для меньших потерь тепла и стабильности усадки; 
   - Плавная передача продукта с одного конвейера на другой; 
   - Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через термоусадочный туннель; 
   - Регулирование высокой температуры; 
   - Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов; 
   - Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности; 
   - Покрытый кремнием транспортёр, для исключения отпечатывания следов на плёнке; 
   - Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки; 
   - Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всёх видов плёнок PE, поливинилхлорида, плёнок POF (полиолефин); 
   - Может использоваться в конце нескольких соединённых в линию формирователей; 
   - Запечатанные продукты от одной или более герметизирующих линий могут быть забраны сразу и могут быть усажены быстро; 
   - Производительность в 4-5 раз больше по сравнению с машинами камерного типа.

Технические данные для туннеля высокой температуры Maripak «T 40 Double»

| Габариты (axdxe), мм | 3300/1040/1530 |
| --- | --- |
| Вес без упаковки, кг | 418 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 17,5 |
| Высота входного окна, мм | 280 |
| Тип пленки | Poliolefin, PVC |
| Производительность, м/мин | 30 |

ЦЕНА:   Нож Impack 						37000 евро.

Туннель Т40 Double					  8900 евро.

Подающий транспортер 2м     	   	                          1980 евро.

ИТОГО:                                                                                           47880 евро

Гарантия  18 месяцев

Срок поставки:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/