| Дата | 14.02.2023 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Автоматический   дозатор   для   легкосыпучих

продуктов серии KFG

Автоматический дозатор для легкосыпучих продуктов серии KFG

Объемно-ротационный дозатор предназначен дозирования непылящих порошков и гранулированных продуктов, специи, соль, сахар, бакалея, бытовая химия и т.д. Дозирование происходит за счет стаканов с изменяющимся объемом.

Дозатор предназначен для дозирования легко сыпучих, гранулированных продуктов. Диапазон дозирования у модели KFG-250 составляет 50-250 мл, KFG-500 250-500 мл, KFG-1000 от 500 до 1000, KFG-2000 от 1000 до 2000 и самый большой KFG – 3000 от 1000 до 3000.

Дозатор можно легко перемещать по ровному полу, благодаря установленным колесам. Аппарат работает от электрической сети 220 В, 50Гц.

Машины для наполнения зернами и порошками серии KFG Параметры

| Характеристики | KFG-250 | KFG-500 | KFG-1000 | KFG-2000 | KFG-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
| Мощность (Вт) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Объем дозы (мл) | 50-250 | 250-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 1000-3000 |
| Производительность (ед./мин) | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 650×500×1600 | 650×500×1600 | 650×500×1800 | 650×500×1800 | 650x500x1800 |
| Масса (кг) | 101 | 102 | 120 | 120 | 120 |
| Цена, включая НДС | 1770$ | 137060 руб. | 1980$ | 2050$ | - |

Срок отгрузки со склада: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Новосибирске, если это не оговорено сторонами особо.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 242-99-18

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/