| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Конвейер отводящий КО-01

Назначение: Транспортер  отводящий  ленточный  предназначен для транспортирования штучных грузов, пачек, коробок, пакетов с упакованным продуктом на высоту необходимую для последующей упаковки, высота конвейера устанавливается с помощью регулируемых опор.  Состоит из основания, каркаса, двух роликов, мотор-редуктора, транспортерной ленты.
 Может работать самостоятельно, также в комплексной линии упаковочных
 аппаратов и с другими видами оборудования исполнение вертикальное, горизонтальное.  
Транспортеры ленточные могут, оборудованы любыми типами лент:
(полимерных, резинотканевых, полиуретановых, в том числе с перегородками)

Технические характеристики:

| Тип транспортируемого груза | штучный | Технические характеристики (опции) |
| --- | --- | --- |
| Скорость движения ленты | 270мм\с | от 100 – 1200 мм/с |
| Длина конвейера | 1850мм | от 500 – 5000 мм |
| Ширина ленты | 230мм | от 100 – 1000 мм |
| Макс.вес перемещаемого груза | 6 кг |  |
| Питание | 220В\380В |  |
| Потребляемая мощность | 0,3 кВт |  |
| Высота подъема | 730мм | от 200 – 2000 мм |
| Вес | 60 кг |  |

# Цена, включая НДС: 152 000 руб.

Срок поставки:

Условия оплаты: 60% предоплата, 40% за десять дней до поставки

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/