| Дата | 29.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

# Конвейер подающий КП-01

Подающий ленточный конвейер предназначен для транспортировки продукции в загрузочный бункер. 
Бункер конвейера объемом 70 литров, позволяет осуществлять непрерывную работу фасовочно-упаковочного аппарата.

Технические характеристики:

| Габариты транспортные | 1650х620х820мм |
| --- | --- |
| Вес | 160кг |
| Сеть | 380В, 50Гц |
| Ширина конвейерной ленты | 300мм |
| Длина конвейера | 2600мм |
| Глубина профиля | 50мм |
| Высота подъема продукта | 2950мм |
| Скорость движения | 350мм/с |
| Климатическое исполнение | УХЛ-4 |

# Цена, включая НДС: 595 000 руб.

# Срок изготовления:

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/