| Дата | 11.10.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Комбинированный стреппинг инструмент KZS-333

для обвязки стальными лентами

Комбинированный стреппинг-инструмент KZS-333 представляет собой устройство для обвязки различных грузов стальной лентой.

Его преимущество – скрепление ленты безгильзовым способом самозатягивающимся замком с тройной просечкой «Ласточкин хвост».

Данный тип скрепления обеспечивает высокую надежность и прочность обвязки, способную выдержать значительные физические нагрузки.

Кроме того, это наиболее экономичный способ скрепления концов ленты, поскольку не требует применения скреп, благодаря чему снижаются затраты на упаковку.

Основные сферы применения стреппинг-инструмента данной серии – транспорт, логистика, строительство. Аппарат широко применяется для обвязки стройматериалов и других габаритных грузов при подготовке их к транспортировке: транспортных пакетов из пиломатериалов и кирпича, пеноблоков, арматуры, стеклопакетов, мебели и мебельных заготовок и т.п. С его помощью также эффективно укрепляют ящичную тару, повышая ее прочность и надежность в процессе перевозки и выполнения погрузочно-разгрузочных работы.

Выполняемые аппаратом функции:

- натяжение ленты;

- безгильзовое скрепление концов ленты;

- обрезка стальной ленты.

Преимущества:

- просечной (без скоб) метод скрепления ленты;

- возможность использования различных размеров лент;

- высокая надежность, использование в конструкции только металлических частей;

- возможность использования мягких и твердых лент;

- простая возможность подтяжки ослабшей в процессе транспортировки ленты;

Технические характеристики

| Характеристики | KZS-333 |
| --- | --- |
| Сила натяжения (Н) | 6000 |
| Вид сцепления | «Ласточкин хвост» |
| Тип соединения | Безгильзовый просечной |
| Максимальное натяжение (%) | 70-80 |
| Скорость натяжения (мм/с) | 100-250 |
| Тип ленты | сталь |
| Ширина ленты (мм) | 13-20 |
| Толщина ленты (мм) | 0,38-0,8 |
| Вес (кг) | 3,9 |
| Габариты (мм) | 387 * 168 *308 |
| Цена, включая НДС | 24 900,00 |

Гарантия: 12 месяцев

Срок отгрузки со склада: 5-7 рабочих дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца

Условия оплаты: 100% предоплата

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге, если это не оговорено Сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/