| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Горизонтальная упаковочная машина MAG-250AGB

Горизонтальная упаковочная машина предназначена для упаковки штучных изделий в упаковку  «Flow-pack». Машина оснащена:

- Датчиком фотометки

- Все части, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали

- Механизмами легкой перенастройки ширины и длины упаковки

Для удобной и быстрой подачи продукта на транспортер упаковки, машина может быть оснащена подающими фидерами-накопителями, которые позволяют подавать продукт как поштучно, так и по нескольку штук одновременно (упаковка печенья в «стопке»).

Для проставления даты на упаковке, на машину устанавливается роликовый термопринтер даты.

| Модель | MAG-250AGB |
| --- | --- |
| Вид пакуемого продукта | Для упаковки штучных изделий типа Flow Pack конфеты, печенье и т.д. |
| Производительность уп./мин. | 40-230 |
| Габариты упаковки, мм | L 65-190 B 30-110 H продукта max 40 |
| Ø / шир. Рулона, мм | Ø 320 / max 250 |
| Напряжение, Гц Мощность, Квт. | 220 B, 50/60 Гц 2,4 Квт |
| Габариты, мм | 3770х 640x 1450 |
| Вес, кг | 800 |
| Цена модели в базовой комплектации, $ | 6 750 |

Гарантия 12 месяцев.

Дополнительные опции:

- принтер даты				-	          650 $

Термопринтер даты роликовый MY-812G

MY-812G - кодирующая машина сухой печати представляет собой новый тип агрегата с печатью красящим роликом, которая подходит для любого типа горизонтальной упаковочной машины. Она может печатать дату изготовления, номер партии и другие данные на этикетке в автоматическом режиме, имеет простую и компактную конструкцию, высокую скорость и широкое поле печати. Машина печатает разными шрифтами и на ограниченном пространстве. Все эти характеристики делают ее незаменимой для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

| Основные характеристики: | MY-812 G (с красящим валиком) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мах скорость печати, отпечатков/мин | 200 |
| Мах количество строк/символов | 8/12 |
| Высота шрифта, мм | 3,5 – 4,5 |
| Размер рулона ленты, валика, мм | 36 х 32 |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Гарантия, мес. | 6 |
| Цена, $ | 650 |

# Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

Срок поставки: 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

Фидер подачи продукта

Механизм регулировки работы ножа