# Термоусадочный упаковочный аппарат
Полуавтоматическая модель - MEDIA MATIC (Италия)

Преимущества:

- 5 программ (1 – только запайка, 2 – запайка + транспортер, 3-5 - + усадка)

- Работает на пленке ПО и ПВХ

- 3 перфорационных кольца

- Регулировка высоты транспортера в упаковочной зоне (для оптимальной настройки продукта по высоте)

- Есть счетчик упаковки

- Бабина для намотки остатков пленки

- Кнопка экстренной остановки

- Система безопасности (блокирует опускание рамки при попадании посторонних предметов или рук оператора под колпак)

- Система охлаждения запаивающего лезвия при помощи охлаждающей жидкости

- В туннеле установлены лопасти для направления воздуха

- Температура в туннеле постоянная

- Импульсная подача на лезвие

- Настройки:

  - время запайки (время импульса на запаивающее лезвие)

  - время задержки опускания рамки (при автоматическом режиме)

  - скорость транспортера в упаковочной зоне

  - температура тэнов

  - скорость транспортера в термотуннеле.

Технические характеристики

| Питание | В | 380 |
| --- | --- | --- |
| Макс мощность | кВт | 4,8 |
| Реальное потребление эл. энергии | кВт | 3,5 |
| Размер упаковочной зоны | мм | 550*420*200 |
| Максимальные размеры упаковки | мм | 500*380*100 |
| Тип термоусадочной пленки |  | Полиэтилен/ ПВХ/ Полиолефин |
| Производительность | уп/ч | до 900 |
| Макс. размеры рулона плёнки | мм | Ø 300/550 |
| Размеры упак. машины (Д/Ш/В) | мм | 2780 * 800 * 1400 |
| Размеры машины в упаковке (Д/Ш/В) | мм | 2500 * 900 * 1500 |
| Вес машины netto/brutto | кг | 287 / 343 |
| Намотчик остатков пленки |  | Входит в комплектацию |
| Система охлаждения лезвий (охлаждающая жидкость) |  | Входит в комплектацию |
| Выходной роликовый транспортер |  | Входит в комплектацию |

# Цена, включая НДС: 1 422 600,00 руб., включая НДС

# Срок отгрузки со склада в СПб: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Условия оплаты: 100% предоплата

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. Д, пом.120,204

тел./факс (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/