| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Паллетообмотчик OPTIMUS-2000А

производства компании «YOUNGSUN», Китай

Паллетоупаковщик «OPTIMUS-2000А» - это оборудование для полуавтоматической упаковки паллет стрейч-плёнкой с возможностью работы в ручном и автоматическом режимах.

Основные технические характеристики:

- Натяжение стретч-плёнки кареткой с регулируемым механическим дисковым тормозом.

- Наличие ручного режима обматывания.

- Наличие 3-х автоматических режимов обматывания:

- двунаправленное обматывание (вверх-вниз);

- двунаправленное обматывание (вверх-вниз) с перерывом для накрытия верха паллеты;

- однонаправленное обматывание (только вверх).

- Программирование количества витков обмотки внизу и вверху паллеты.

- Программирование количества циклов обмотки (движения каретки вверх-вниз).

- Автоматическое определение высоты паллеты с помощью фотодатчика.

- Мягкий запуск и остановка вращения поворотной платформы на начальном и конечном этапах обмотки.

- Фиксированная остановка поворотной платформы (позиционирование).

- Регулирование скорости вращения поворотной платформы.

- Регулирование скорости движения каретки.

- Аварийная остановка.

- Цепной привод каретки и поворотной платформы.

| МОДЕЛЬ | OPTIMUS-2000А |
| --- | --- |
| Максимальная высота паллеты | 2300 / 2600 |
| Максимальная высота колонны | 2700 / 3000 |
| Максимальная грузоподъёмность поворотной платформы | 2000 кг |
| Диаметр поворотной платформы | 1,5/1,65м |
| Высота поворотной платформы | 80 мм |
| Скорость движения поворотной платформы | 0÷12 об./мин. |
| Скорость движения каретки | 1÷4 м./мин. |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Размеры рулона стрейч-плёнки: - ширина - внешний диаметр - внутренний диаметр | 500 мм 250 мм 76 мм |
| Натяжение пленки | механическое |

Цена (с НДС):

| OPTIMUS-2000А | 2000 кг/1500мм/2300мм | 235 000р. |
| --- | --- | --- |
| OPTIMUS-2000А | 2000 кг/1650мм/2300мм | 240 000р. |
| OPTIMUS-2000А | 2000 кг/1500мм/2600мм | 285 000р. |

Гарантия 12 месяцев, послегарантийное обслуживание.

Дополнительные опции: подъездная рампа - 23 000 р. (с НДС)

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Отгрузка осуществляется до склада Покупателя в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/