| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Аккумуляторный стреппинг инструмент 
для обвязки PP и PET лентами  OR-T 200

Ручной аккумуляторный стреппинг инструмент OR-T 200 (другие названия Strapex STB 63, Signode BXT 2) питается от аккумулятора и предназначен для ручной механической обвязки полипропиленовыми  и полиэстеровыми лентами с соединением сваркой трением и последующей обрезкой стреппинг ленты.

Качественную работу упаковочного инструмента Orgapack OR-T 200 обеспечивает аккумулятор Bosch 12 V/2.4 Ah/NiCd. Одной зарядки хватает примерно на 200 обвязочных циклов.

Для упаковки применяются полипропиленовые и полиэстеровые ленты от 12 до 16 мм. Натяжение ленты производится в автоматическом режиме, соединение концов выполняется спайкой трением с последующей обрезкой. Устройство Orgapack OR-T 200 компактно и мобильно, его очень просто обслуживать.

Этот стреппинг инструмент прекрасно упаковывает продукцию строительной, деревообрабатывающей, мебельной промышленности

Технические характеристики

| Сила натяжения (Н) | 400-2000 |
| --- | --- |
| Технологический характер натяжения | автоматическое регулируемое |
| Тип соединения | сварка трением |
| Эффективность сварки | 80-90% |
| Скорость натяжения (мм/с) | 260 |
| Тип скрепляемой ленты | ПП или ПЭТ |
| Ширина ленты (мм) | 12-13, 15-16 |
| Толщина ленты (мм) | 0,6-1,0 |
| Вес (кг) | 3,9 |
| Длина (мм) | 375 |
| Ширина (мм) | 130 |
| Высота (мм) | 140 |
| Аккумулятор (BOSCH) | 2(две штуки) шт. 12 V, 2,4 Ah |
| Зарядное устройство | 1 шт. 220 V, 50 Hz |
| Время зарядки аккумулятора | 60 мин |

Цена,  включая НДС:  130 950 руб.

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/