| Дата | 22.11.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Полуавтоматический паллетоупаковщик серии

PRIDE А/В

Паллетоупаковщик PRIDE представляет собой машину традиционного типа для упаковки паллет в стретч-пленку. Это надежная, простая в управлении и обслуживании машина, которая отлично справляется с упаковкой наравне с дорогостоящими паллетоупаковщиками.

Стандартная версия модели оснащена кареткой с механическим тормозом. Производителем предусмотрена возможность снабжения машины кареткой с предварительным растяжениям пленки и целым рядом прочих опций, которые помогут персонализировать машину в соответствии с требованиями клиента.

Процесс работы PRIDE управляется PLC дисплеем, который способствует простому техническому обслуживанию и минимальным затратам на ремонт машины в отличие от других машин данного класса.

Двигатели контролируются инвертерами, препятствующими возникновению рывков при запуске и остановке поворотной платформы.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Основные особенности:
Возможность работы в ручном и автоматическом режимах управления;

Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;

Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;

Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;

Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);

Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;

Аварийный стоп, установленный под кареткой с пленкой;

Каретка с фрикционным тормозом.

Растяжение пленки от 100% до 300% с регулируемой скоростью

Параметры, регулируемые с панели управления:  
Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете
Скорость вращения поворотного стола
Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании
Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
Кнопки ручного управления

Циклы обмотки:
Вверх-вниз;
Только вверх или только вниз;
Ручной цикл
Цикл с прокладкой листа
Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)
Упаковка слоями

Виды кареток:

|  | КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ (стандартная комплектация) Дает возможность отрегулировать натяжение пленки вручную и улучшает качество обмотки. Натяжение пленки регулируется вручную. |
| --- | --- |
|  | КАРЕТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ ПЛЕНКИ Каретка с моторизированным предрастяжением 300% с одним двигателем Система компенсации пленки на углах паллеты. |

Технические характеристики

| Диаметр платформы | 1650 мм |
| --- | --- |
| Макс. высота обмотки | 2400 мм |
| Макс. вес груза | 2000 кг |
| Макс. скорость вращения платформы | 0-10 об/мин |
| Электрические характеристики | 220 В 50/60 Гц,1 фаза |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Скорость поднятия/опускания каретки | 1-4 м/мин |
| Тип регулировки натяжения пленки | Вариант А - механический тормоз, Вариант В - моторизированное предрастяжение 250% |

Цена оборудования и условия поставки:

Цена с учетом НДС 20%:

PRIDE A (d-1650мм, h-2400мм, грузоподъёмность 2000кг с механическим тормозом) –

- 328 600 руб.

PRIDE B (d-1650мм, h-2400мм, грузоподъёмность 2000кг, с кареткой предварительного растяжения пленки 250%) – 383 200 руб.

Порядок оплаты:

- Предоплата 100%

- Счета действительны к оплате 2 рабочих дня

Срок отгрузки со склада в Москве: 3-5 рабочих дней с момента поступления денежных средств

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Стоимость дополнительных опций к базовой комплектации:

| НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПЦИИ | Цена в руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- |
| Подъездная рампа | 30000= |

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/