| Дата | 13.11.2023 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Автоматическая стреппинг-машина для ПП ленты PS-105

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | До 25 обв. /мин. |
| Ширина ленты | 12 мм |
| Управление силой натяжения ленты | Механический |
| Сила натяжения ленты | 1÷60 кг. |
| Напряжение питания | 380 В, 50/60Hz |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200 мм |
| Вес | 220 кг. |
| Габаритные размеры, мм. | Д1400 × Ш628 × В1418 |
| Высота рабочего стола | 750мм |
| Способ заправки ленты | Ручной |

# Обвязочная машина используется для обвязки продукции полипропиленовой (ПП) лентой. Обвязываемые продукты ограничены внутренними размерами арки (стандартные характеристики: Ш800 мм × В600 мм)

Процесс работы на автоматической машине PS-105 простой:

- Установите упаковку на рабочий стол машины;

- Все остальное сделает за Вас машина после того, как Вы нажмете на кнопку «Пуск» или ножную педаль - автоматически произведет обвязку, натяжение, сварку и обрежет ленту, также возможен вариант активации обвязки с помощью механического датчика, расположенного на рабочем столе.

Основные особенности:

- Надежная конструкция;

- Простота в использовании и техническом обслуживании;

- Доступная по цене для предприятий с небольшим бюджетом;

- Возможность регулировки натяжения ленты;

- Соединение концов ленты осуществляется по технологии термосварки;

Цена PS-105 (800x600, 12мм), включая НДС: 287 500 руб.

Условия оплаты: 100% предоплата

Срок отгрузки со склада: 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Доставка до Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/