| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

Siat GT-H (Italy)

Назначение автоматического инструмента:

Siat GT-H - это автоматический инструмент производства компании Siat, Италия, оснащенный мощным Li-Ion аккумулятором и бесщеточным двигателем. Данный инструмент может работать в автоматическом, полуавтоматическом, ручном режиме, а также режиме со слабым натяжением ленты. Обвязка осуществляется нажатием одной кнопки (в автоматическом и полуавтоматическом режиме). Инструмент простой и удобный в использовании и настройке. Инструмент для обвязки лентами GT-H идеально сбалансирован и может выполнять как горизонтальную, так и вертикальную обвязку.

Преимущества:

• Цифровой дисплей, отображающий параметры

• Высокая сила натяжения ленты

• Мультифункциональный пусковой переключатель

• Электромагнитный переключатель для запуска сварки

• Эргономичная обрезиненная ручка

Технические характеристики:

| Тип упаковки | плоская/круглая |
| --- | --- |
| Тип ленты | ПП/ПЭТ |
| Ширина ленты | 19 (Н19)/25 (Н25) мм |
| Толщина ленты | от 0,8 мм до 1,30 мм для 19 мм/от 0,8 мм до 1,05 мм для 25 мм |
| Макс. сила натяжения | 4500 Н |
| Тип соединения | сварка трением |
| Скорость натяжения ленты | 9 м/мин. |
| Вес | 4 кг (вкл. аккумулятор) |
| Аккумулятор | Akku Power SP4 18 В DC 4.0 A/ч Li-Ion |

# Цена, включая НДС: 3140 евро по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: по запросу

Отгрузка осуществляется со склада в Санкт-Петербурге

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/