| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

- Автоматический  упаковочный аппарат с угловым сваривающим ножом.

Модель FP-6000  SMIPACK(Италия).

Простой и удобный в эксплуатации и обслуживании упаковочный автомат с угловым сваривающим ножом постоянного нагрева.

Автомат FP 6000 имеет максимальную производительность для машин своего класса.

Предназначен для непрерывной многолетней эксплуатации.

Это надежная машина для упаковки пищевой продукции (кондитерское и сыроваренное производство, чайная индустрия), полиграфической продукции, бытовой химии, косметики и т.д.

Компании, занимающиеся контрактной упаковкой, отдают предпочтение этой недорогой и испытанной машине.

Автомат FP 6000 широко известен во всем мире и прекрасно зарекомендовал себя в России. 
Машина используется для формирования упаковки без термоусадки из полиолефиновых (PO) и полиэтиленовых (PE) пленок.

В случае необходимости термоусадки машина комплектуется термоусадочными туннелями (T450 - стандартное исполнение; T452 – удлиненная модель) для получения упаковки с термоусадкой.

Выбор модели термотуннеля зависит от характера упаковываемых изделий, скорости упаковки и применяемых термоусадочных пленок.

Машина может быть изготовлена из нержавеющей стали (для эксплуатации в условиях повышенной влажности).

Основные характеристики компонентов:

- Сваривающее лезвие с тефлоновым покрытием;

- Система сварки в непрерывном режиме;

- Система контроля Flextron;

- 16-битный процессор для контроля и управления машиной;

- Многоязычная ЖК-панель управления на русском языке с задней подсветкой;

- Возможность программирования до 20 различных рабочих циклов;

- Автоматическая регулировка высоты сваривающего лезвия;

- Для перенастройки аппарата под другой размер продукта (изделия) требуются только две установки,  поскольку длина регулируется автоматически.

- Регулируемая скорость конвейера и двойной фотоэлемент позволяют и горизонтальное и вертикальное считывание.

- Машина оборудована электронным счетчиком.

- Раздельная регулировка температуры продольной и поперечной сварки шва;

- Регулировка времени запайки;

- Возможность  единичной и блочной упаковки;

- Электронная регулировка скорости движения транспортеров с панели управления;

- Статистические данные процесса упаковки:

- счетчик изделий;

- измерение длины пакета;

- время выхода пака;

- характеристика машины;

- контроль нестандартных паков;

- отражение продуктивности в реальном времени

Технические характеристики

| Напряжение | (В/Гц/Фаз) | 380/50/3PH-N-PE |
| --- | --- | --- |
| Установочная мощность | (Вт) | 3100 |
| Расход сжатого воздуха | (л/пак.) | 6 |
| Давление сжатого воздуха | (бар) | 6 |
| Скорость конвейера | (м/мин) | 10-30 |
| Сварочная пластина | (мм) | 640 x 510 |
| Максимальный размер упаковки | (мм) | См. таблицу* |
| Вес упаковки | (кг) | 0,05-15,0 |
| Производительность | (циклов) | до 2400 |
| Максимальные: ширина/диаметр рулона | (мм) | 600 /350 |
| Размеры машины | (мм) | 2160х1545х1525-1655 |
| Вес машины | (кг) | 580 |
| Размеры машины в упаковке(ДхШхВ) | (мм) | 2200х1640х1610 |
| Вес машины в упаковке | (кг) | 680 |

Цена, включая НДС:   24500 евро

*

| Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм |
| --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 400 |
| 70 | 550 | 380 |
| 90 | 500 | 360 |
| 110 | 450 | 340 |
| 130 | 400 | 320 |
| 150 | 350 | 300 |

- Термоусадочный аппарат (камера)

  - Модель Т-450 SMIPACK(Италия)

- - Конвейер туннеля оснащен силиконовыми роликами (патент SMI);

- - Возможность включения/выключения вращения роликов конвейера;

- - Система контроля Flexmode®

- - Электронная регулировка скорости движения транспортера с панели управления;

- - Электронная регулировка температуры туннеля;

- - Система автоматического отключения туннеля;

- - Дефлекторы для регулировки потока воздуха;

- - 16-битный процессор для контроля и управления машиной;

- - Панель управления с жидкокристаллическим буквенно-цифровым дисплеем на русском языке  с фоновой подсветкой;

- - Возможность программирования до 10 различных рабочих циклов;

- - Функция «свободного прохода» без усадки;

- - Пониженный расход энергии, благодаря замкнутой системе циркуляции горячего воздуха в    термоусадочной камере туннеля;

- - Соответствие нормативам СЕ.

По запросу может быть изготовлен из нержавеющей стали

По запросу может быть изготовлен с конвейером с удвоенным количеством роликов для перемещения мелких предметов

| Напряжение | (В/Гц/Фаз) | 380/50/3PH+N+PE |
| --- | --- | --- |
| Установочная мощность | (Вт) | 8000 |
| Максимальная высота упаковки | (мм) | 230 |
| Вес упаковки | (кг) | 0,05-30,0 |
| Скорость конвейера | (м/мин) | 2,8-18,80 |
| Размеры машины | (мм) | 1310x835х1440(В) |
| Вес машины | (кг) | 187 |
| Размеры машины в упаковке | (мм) | 1420х960х1540(В) |
| Вес машины в упаковке | (кг) | 223 |

Цена, включая НДС: 5800 евро

Гравитационный рольганг на выходе L-1000мм (Евро): 450

  - Т-452  SMIPACK(Италия)

Технические характеристики

| Напряжение | (В/Гц/Фаз) | 380/50/3 |
| --- | --- | --- |
| Установочная мощность | (КВт) | 12,75 |
| Максимальная высота упаковки | (мм) | 230 |
| Вес упаковки | (кг) | 0,05-15,0 |
| Скорость конвейера | (м/мин) | 5,6-37,6 (регулируемая) |
| Размеры машины | (мм) | 1880 х 835 х 1440 |
| Вес машины | (кг) | 300 |
| Размеры машины в упаковке | (мм) | 1950 х 960 х 1540 |
| Вес машины в упаковке | (кг) | 350 |

Описание:

- Ролики конвейера покрыты силиконом (патент SMI);

- Возможность включения/выключения вращения роликов конвейера;

- Система управления Flextron;

- Электронная регулировка скорости движения транспортера с панели управления;

- Регулировка температуры туннеля;

- Система автоматического отключения туннеля после охлаждения до безопасной температуры;

- Дефлекторы для регулировки потока воздуха для достижения оптимальных условий усадки упаковочной пленки;

- 16-битный процессор для контроля и управления;

- ЖК-панель управления на русском языке с фоновой подсветкой;

- Возможность сохранения до 6 различных рабочих программ;

- Пониженный расход электроэнергии благодаря замкнутой системе циркуляции горячего воздуха в термоусадочной камере туннеля;

- Соответствует нормам ЕС.

По заказу Покупателя туннель может быть изготовлен из нержавеющей стали (для эксплуатации в условиях повышенной влажности).

Также по Заказу Покупателя туннель может быть изготовлен с конвейером с удвоенным количеством роликов - для термоусадки мелких продуктов.

Цена, включая НДС:   8100 евро

2.2    SM-5030  SBWPACK(Китай) - на фото слева

Предназначен для усадки пленки под воздействием температуры.

Используется для работы с модулями подготовки упаковки серии FL и другими модификациями, работающими с пленками PE, PVC, POF, PLA.

Туннель оборудован конвейером с возможностью регулировки скорости движения (от 0 до 9 м/минуту), что в совокупности с простой и четкой регулировкой температуры нагрева в камере (в спектре от 40 до 270 г/Цельсия) позволяет упаковывать различные по габаритам изделия с высоким качеством и производительностью.

Термотуннель SM-5030 имеет входное окно ( 500*300 мм) и длину камеры 1300 мм.

Технические особенности термотуннелей серии SM :

- На термоусадочной камере серии SM установлено два вентилятора обдува, что позволяет более интенсивно, и равномерно распределять горячие потоки воздуха внутри камеры.

- Система контроля температуры позволяет экономить электроэнергию.

- Ролики конвейера покрыты силиконом, что позволяет избежать прилипания  к ним пленки.

- Возможна регулировка скорости конвейера термоусадочной камеры  позволяет регулировать время нахождения продукта в машине.

- Блок управления прост и понятен в работе.

| Модель | SM-5030 |
| --- | --- |
| Размер машины Д*Ш*В (мм) | 1600*770*1505 |
| Макс. размер запайки Д*Ш (мм) |  |
| Размер входного окна камер Ш*В (мм) | 500*300 |
| Макс. размер упаковки Д*Ш*В (мм) | 1000*460*270 |
| Скорость упаковки (шт/час) | 2500-3500 |
| Масса нетто (кг) | 220 |
| Мощность (кВт) | 12 |
| Источник питания | 3Ф 220В/380В 50/60 Гц |
| Давление воздуха (Атм) |  |
| Цена, включая НДС | 4200$ |

Для оптимизации работы оборудования  мы рекомендуем укомплектовать его подающим конвейером, согласующимся с упаковочным автоматом и отводящим неприводным рольгангом для накопления готовой продукции

| Модель |  | GH1000/400 | GH2000/400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | (В) (Гц) | 200-240 1PH + N + PE 50/60 | 200-240 1PH + N + PE 50/60 |
| Установочная мощность | (Вт) | 370 | 370 |
| Скорость | м/мин. | 7-30 | 7-30 |
| Длина | мм | 1030 | 2030 |
| Ширина | мм | 390 | 390 |
| Высота рабочей поверхности | мм | 800-1070 | 800-1070 |
| Общая высота конвейера | мм | 900-1170 | 900-1170 |
| Угол наклона до |  | 0°-20° | 0° - 9° |

| Код | Описание |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| MY340079 | GH1000/400 Подающий конвейер длиной 1000 мм | Euro | 3.200,00 |
| MY340089 | GH2000/400 Подающий конвейер длиной 2000 мм | Euro | 3.700,00 |
| MY120021 | Отводящий неприводной рольганг 1000 мм | Euro | 450,00 |

Гарантия 1 год.

Условия оплаты: 100% предоплата

Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Цены включают таможенную пошлину, НДС 18%.

Срок  поставки: 10 рабочих дней с момента предоплаты

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/