| Дата | 06.02.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

ТМ-7 Автомат

Термоупаковочная машина ТМ-7А предназначена для упаковки длинномерных изделий (пиломатериалы, доски, щиты, двери, короба и т.п.) в термоусадочную пленку.

Этапы работы линии:

- На подающий транспортер оператор руками устанавливает панель

- Продукция проходит через Термонож в пленку, на противоположной стороне транспортер подхватывает продукцию.

- Датчик определяет окончание подачи продукции и останавливает транспортер, включается Термонож. (В это время оператор устанавливает новую панель на подающий транспортер)

- Термонож отрабатывает цикл и включает транспортер, при необходимости повторяет этап №2.

- Продукция переходит на конвейер термотуннеля, происходит усадка пленки.

- Из термотуннеля упакованная продукция поступает на приемный рольганг с охлаждающим вентилятором, остывает, снимается оператором.

Общие характеристики ТМ-7А

| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 11000х2000х1900 |
| --- | --- |
| Производительность линии, уп/час (зависит от габаритов продукции) | До 300 |
| Вес аппарата, кг | 700 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 2500х900х150 |

Характеристики подающего транспортера

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1400х900 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
| Ширина ленты, мм | 1200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Направляющие | Есть |

Характеристики Термоножа ТМ-7А

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 700х2000х1700 |
| Ход пневмоцилиндра ножа, мм | 300 |
| Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 1400 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |

Характеристики промежуточного транспортера

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1400х900 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
| Ширина ленты, мм | 1200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Блок горизонтальный феновой запайки | Есть |

Характеристики Термокамеры ТМ-7А

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1850х1600 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Количество зон нагрева | 3 |
| Характеристики ТЭНов, кВт х шт | 2х24 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х1140 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
| Длина камеры, мм | 1800 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 1200х250 |
| Прикаточные ролики | Есть |

Характеристики приемного рольганга

| Исполнение | Модуль |
| --- | --- |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2500х1200х900 |
| Диаметр роликов, мм | 50 |
| Вентилятор охлаждения готовой продукции | Есть/2 шт. |

Характеристики термоусадочной пленки

| Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
| --- | --- |
| Тип намотки пленки | Полотно |
| Максимальная ширина пленки, мм | 1350 |

Цена, включая НДС: 1 416 700 руб.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

Условия оплаты: 50% предоплата, остаточный платеж - за пять банковских дней до отгрузки

Срок изготовления: 40-50 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и оговаривается отдельно

Пуско-наладочные работы оплачиваются отдельно по запросу

Гарантия: 12 месяцев

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/