| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

# Автоматическая линия для упаковки в ПЭ пленку:

# Упаковочный аппарат TERMOLINE TL 6030A и

# термоусадочный туннель TERMOLINE TM 6040

Технические характеристики:

| Модель | TL 6030A | TM 6040 |
| --- | --- | --- |
| Размеры машины Д/Ш/В (мм) | 1382/2716/1991 | 2800/900/1690 |
| Макс. размер упаковки Д/Ш/В (мм) | 500/300/300 | 1800/600/400 |
| Размер тоннеля (мм) |  | 1500/400/300 |
| Размер шва Д (мм) | 700 | / |
| Температура (0C) | 0-200 | 0-400 |
| Высота рабочего стола (мм) | 850±50 | 850±50 |
| Скорость упаковки (шт./мин.) | 8-18 | 25-30 |
| Вес нетто (кг) | 390 | 600 |
| Мощность (кВт) | 1,5 | 24 |
| Напряжение питания | 3 фазы 220 В/380 В 50/60 Гц | 3 фазы 220 В/380 В 50/60 Гц |
| Воздушное давление (кг/см2) | 6-8 | / |
| Применяемая пленка | ПЭ | ПЭ |

Линия TERMOLINE представляет собой упаковочный автомат для упаковки тары на поддоне или индивидуальной упаковке.

Подача плёнки, упаковка в плёнку, сварка, обрезка, усадка и охлаждение производятся автоматически.

Оснащена ПЛК (программируемым логистическим контроллером), благодаря которому осуществляется синхронизация узлов машины, её электрических и пневматических элементов.

Скорость загрузочного конвейера регулируется инвертером.

Рама подачи регулируется в зависимости от размера упаковываемой продукции.

- Современный дизайн.

- Простое управление.

- Контроллер температуры OMRON гарантирует идеальный шов.

- Подача плёнки под контролем датчиков для минимизации отходов.

- Специальная конструкция сварочного лезвия препятствует разрыву и прилипанию плёнки.

- Возможность установки ленточного конвейера слева или справа в соответствии с нуждами клиента.

Продукция сертифицирована.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

Условия поставки:

- Цена 20100$, с учётом НДС

- Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

- Срок поставки до 14 недель

- Порядок оплаты:

- Предоплата 30%

- Остаточный платеж – за десять дней до отгрузки

Отгрузка осуществляется до склада клиента в Санкт-Петербурге, если иное не оговорено сторонами особо.

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/