| Дата | 23.05.2022 |
| --- | --- |
| Компания |  |
| Кому |  |
| Тел/факс |  |
| E-mail |  |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Технико-коммерческое предложение №

1. Полуавтомат фасовочно-упаковочный (для сыпучей продукции)

1.1   ТК У-01 (сер. 80, сер. 90)   базовая комплектация

1.2.  ТК У-01 (сер. 90.20)            бюджетная комплектация

Предназначен для весового дозирования любых  сыпучих, мелкоштучных и кусковых продуктов с высокой степенью точности.

Упаковка производится в пакеты из полипропиленовой пленки, формируемые аппаратом из рулона. Ширина пленки от 185 до 500 мм.

Устройство дозирующее состоит из:

- бункера,

- вибролотка,

- платформы с тензометрическим датчиком,

- электронного блока.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, и высвечивается на дисплее текущее значение веса.

Нажатием на рычаг  происходит запайка шва пакета, его отрезание, а также одновременно подается команда  на набор очередной дозы продукта.

Набранная доза опускается по продуктопроводу в сформированный из полипропиленового полотна пакет и запечатывается нажатием на рычаг.

Протяжка пленки производится автоматически или вручную.

Комплектация:

- фотометка (на полуавтомате серия 80)

ограничитель для руки (на полуавтомате серия 90, 90.20)

- автоматическая протяжка пленки (на полуавтомате серия 80)

ручная протяжка пленки (на полуавтомате серия 90, 90.20)

-     термодатер - 6 знаков.

Технические характеристики:

Производительность, уп/мин…………до 10

Емкость бункера, л………………………..68

Класс точности по ГОСТ 10223…………...1

Вес дозы взвешиваемого продукта, кг  0,01..2

Электропитание, В……………………….220

Номинальная потребляемая мощность, кВт

…………………………………….. не более 1

Габариты, мм (дл, ш.,в)…..1650х830х2100

Масса, кг…………………………………..280

Полуавтомат серия 90.20                                         Полуавтомат серия 90, серия 80

Цена, включая НДС:

Полуавтомат фасовочно-упаковочный

У-01 (серия 80)           - 495 000 руб.

У-01 (серия 90)           - 335 000 руб.

У-01 (серия 90.20)      - 295 000 руб.

Дополнительные опции:

- Установка комплекта «плоское дно» 40 000 руб.

- Дополнительный комплект формообразующий стандартный на ширину пленки 220,300,350,370,440 мм – 70 000 руб.

- Дополнительный 	комплект на любую другую ширину  пленки – 90 000 руб.

- Оклейка пенофолом для отсутствия налипания

и конденсата для замороженных продуктов - 15 000 руб

- Оклейка тефлоном для отсутствия налипания для сладких продуктов: сухофруктов – 15 000 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Условия поставки: 25-30 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# 2. Автомат фасовочно-упаковочный ТК  У-04(серия 055) с объемным шнековым дозатором.

Для упаковки сухих сливок и какао порошка, вместимость пакета 1 кг.

Назначение: для высокоточной фасовки сыпучих и трудносыпучих, пылящих и мелкодисперсных продуктов таких как: мука, крахмал, обезжиренное сухое молоко, кисель, специи, пекарские порошки, кунжут, мак и др. кулинарные добавки, квас,  панировочные сухари, фруктовые наполнители, сахарная пудра, какао и др.

Особенности исполнения: автоматическая фасовочно-упаковочная машина с объемным шнековым дозатором, пневмопривод, гусеничная протяжка пленки.

-Оснащен теромодатером на 6 знаков, фотодатчиком.

-Имеется возможность работы по инкодеру (заданной высоте пакета),

-память на 30 программ,

-автоматическая пауза в работе после выдачи заданного числа пакетов,

-подсчет изготовленных пакетов,

-датчик уровня продукта в бункере автомата

Все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из нержавеющей стали.

Блок управления с использованием процессора производства Тайвань.

Дозирование продукта осуществляется задаваемым на дисплее количеством оборотов шнека без участия взвешивающих ковшей.

Аппарат предназначен для работы с полипропиленовыми или дублированными пленками

(ПП+ПЭ, металлизированные, бумага+ПЭ) и др. – в этом случае требуется установка губок постоянного нагрева;  или полиэтиленовыми  (ПВД) – в этом случае требуется установка губок импульсного нагрева  с водяным охлаждением или губок постоянного нагрева с воздушным охлаждением.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность             2,5 кВт

Вместимость бункера                    65 л

Электропитание                  380/220 В - 50Гц

Масса                                              640 кг

Габариты                           1400 х 1250 х 2650

Расход воздуха                          450 л/мин

Ширина пленки                 от 185 мм до 500 мм

Толщина пленки                   от 20-100 мкм

Производительность:

- для доз  0,01-0,2 л                       – до 40 уп/мин

- при фасовке пылящих специй  – 30 уп/мин

- для доз 0,2-1,8 л                          – до 30 уп/мин

- для доз 1,8-11 л                           – до 10 уп/мин

Точность дозирования по ГОСТ Р 8.579-2002 составляет 0,5-1,5% в зависимости от фасуемого продукта.

Действительные значения производительности и точности фасовки зависят от вида продукта, объема дозы, диаметра шнека, качества используемого упаковочного материала

Цена, включая НДС:

- автомат  для доз  0,01-0,2 л         –  935 000 руб.

- автомат  для доз  0,2-1,8 л           –  955 000 руб.

- автомат для доз  1,8-11 л            - 1 600 000 руб.

Дополнительные опции:

- Установка термотрансферного принтера  двустрочного для нанесения цифровой информации (например даты) – 80 000 руб

- Комплект «плоское дно» стоячий пакет – 40 000 руб.

- Комплект «еврослот»

электрический  - 40 000 руб.

механический   - 18000 руб.

- Сменный формующий узел на другую ширину пленки (шнек, труба)– 60 000р.

- Устройство удаления пыли – 50 000 руб.

- Установка воздушного охлаждения губок под ПЭВД – 60 000 руб.

Используемая для упаковки пленка - одно и многослойный  ПП или дублированные пленки. Ширина пленки от 185 мм до 500 мм, длина пакета до 310 мм при одной протяжке. Возможность двойной протяжки пленки.

Возможность быстрого перехода с одной ширины пленки на другую (замена формующего узла).

Узел натяжения с отслеживающей тормозной системой надежно отслеживает работу по фотометке.

Износостойкость качество и ширина гусениц при протяжке пленки, полностью исключает сползание пленки, мягкость протяжки.

Автомат комплектуется отсекателем, который служит для сбора дозы и не дает просыпаться продукту  из шнековой трубы после набора веса, что обеспечивает точность дозирования

ТШ Подающий конвейер шнековый

Представлен на фото выше.

Транспортер отводящий

Транспортер предназначен для выгрузки пакетов из рабочей зоны автомата  и подъема на высоту 0,9 метра.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380В

Габариты:  1500х500х1100;

Потребляемая мощность 0,4 КВт;

### Высота подъема 900 -1100 мм;

Масса 50 кг;

Цена, включая НДС: 100 000 р.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Условия поставки: 30-35 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

С уважением Ирина Александровна

+7-921-405-39-42

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит.А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

На высоту подъема продукта

2200 мм (загружает продукт в бункер автомата).

Бункер, шнек, шнековая труба выполнены из нержавеющей стали.

Поддерживает постоянный уровень продукта в бункере фасовочного автомата, в результате чего достигается высокоточная фасовка

Напряжение 380 В.

Мощность 1 кВт

Цена, включая НДС:  310  000 руб.

Для работы автомата требуется сжатый воздух, рабочее давление 0,8 МПа.

Подключение сжатого воздуха к упаковочному автомату гибким шлангом Dу =10 мм оборудованным штуцером с внутренней резьбой G 1/2”, длиной резьбы не менее 10мм.

Производительность 350 л/мин., емкость ресивера 100 л.

Цена компрессора, включая НДС:   65 000 руб.