| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

Полуавтомат фасовочно-упаковочный (для сыпучей продукции)

ТК У-01 (серия 141)

Полуавтомат предназначен для весового дозирования любых сыпучих, мелкоштучных и кусковых продуктов с высокой степенью точности в ламинированные пакеты типа «Дой-пак» или любые другие.

На полуавтомате предусмотрено выполнение следующих операций:

-	Оператор одевает пакет на конус узла раздува пакетов для его раскрытия.

-	Раскрытый пакет устанавливается на площадку лифта для пакетов.

-	При нажатии педали происходит выдача дозы продукта в пакет

-	Заполненный пакет переносится на регулируемый (по высоте) столик запаивающего устройства.

-	При нажатии педали пакет запаивается узлом запайки, с простановкой даты на 6 знаков.

Дозирующее устройство состоит из:

- бункера,

- вибролотка,

- весового ковша,

- тензометрического датчика,

- электронного блока.

С электронного блока задаются параметры для работы дозатора, на дисплее высвечивается текущее значение веса.

Набранная доза сбрасывается по воронке в пакет.

Для фасовки кусковых продуктов оснащается приставкой для фасовки штучных продуктов.

Технические характеристики:

| Пределы дозирования, кг | 0,3-10 |
| --- | --- |
| Производительность, уп/мин | Одноручьевой дозатор - до 10-12 Двухручьевой дозатор – до 20 |
| Максимальная ширина пакета, мм | 400 |
| Термодата | 6 знаков на шве |
| Система регулирования температуры и времени сваривания | Есть |
| Емкость бункера, л | 75 |
| Объем взвешивающего ковша, л | 16 |
| Класс точности по ГОСТ 10223 | 1 |
| Давление воздуха в пневмосистеме, Мпа | 0,6 |
| Расход воздуха, м³/мин | 0,03 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | не более 1 |
| Размер сварного шва, мм | 12х420 |
| Максимальная высота пакета, мм | 530 |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 100х700х2000 |
| Масса, не более, кг | 150 |

Цена, включая НДС:

Исполнение 1.1 (один ручей) - 750 000 руб.

Исполнение 2.1 (два ручья)   - 944 000 руб.

Условия оплаты: 60% предоплата, оставшиеся 40% за пять рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки.

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и рассчитывается отдельно.

E-mail: lentermopak@mail.ru 	Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д.18,

лит. А, пом.120,204,

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/