| Дата | 30.01.2024 |
| --- | --- |
| От кого | От Веселовой Ирины Александровны |
| Контактный телефон | 8-921-405-39-42 |

- Фасовочно-упаковочный   автомат ТК У-03 (серия 055, исполнение 11 пневмопривод)

Состав: машина упаковочная, устройство дозирующее весовое.

Особенности исполнения: автоматическая машина с однокаскадным одноручьевым весовым дозатором, пневмопривод, протяжка пленки за счет роликов, окантованных гусеницами – аналог гусеничной.

Оснащен:

- датером,

- фотодатчиком,

- комплектом формообразующим на ширину пленки для формирования пакета.

- адаптивная подстройка работы дозатора на оптимальный режим с возможностью отключения,

- возможность двойной протяжки пленки,

- автоматическая пауза в работе после выданного числа пакетов,

- память на 99 программ,

Узел натяжения с отслеживающей тормозной системой надежно отслеживает работу по фотометке.

Износостойкость качество и ширина гусениц при протяжке пленки, полностью исключает сползание пленки, мягкость протяжки.

Использование современных импортных комплектующих.

Автомат дозирует по весу с высокой точностью в пакеты, формируемые из рулонной пленки.

Используемая для упаковки пленка: одно- и многослойный (дублированный) полипропилен.

Фасуемые продукты: крупа, сахар, соль, семечки, макаронные изделия, кофе, чай, орехи, а также любые другие сыпучие продукты.

Технические характеристики:

Пределы дозирования 20-2000 гр.

Объем взвешивающего ковша – 3 л., возможность установки ковшей 4 л., 6л.

Производительность сухого сыпучего продукта:

Доза от 20 до 250 г (погрешность до 2 г)-до 20 уп/мин

Доза от 251 до 450 г (погрешность до 1%)- до 15 уп/мин

Доза от 451 до 600 г (погрешность до 1 %)- до 10 уп/мин

Доза от 601 до 900 г (погрешность до 1%)- до 8 уп/мин

Действительные значения производительности зависят от вида продукта, его свойств (сыпучести, влажности, пыльности), качества используемого упаковочного материала, формы пакета и другое

Электропитание, В   220

Потребляемая мощность, кВт, не более 0,6

Вместимость бункера, л    80

Масса, кг    220

Габариты, мм   2000х1560х1400

Возможная ширина пленки от 100 мм до 460 мм.

В комплекте один узел на одну ширину пленки по выбору покупателя (например, 350 мм)

Длина пакета при одной протяжке 30 см, есть возможность двойной протяжки пленки.

Формирование трехшовного пакета Флоу-пак формы «подушка»

Пакет с плоским дном      Пакет подушка

Цена, включая НДС: 1 390 000 руб.

Дополнительные опции по выбору покупателя:

Оклейка бункера тефлоном или пенофолом для предотвращения налипания и конденсата (1 ручей) – 42 000 руб.

Формирование пакета с плоским дном «стоячий пакет» - 72 000 руб.

Установка термотрансферного принтера – 157 000 руб.

Сменный узел на другую ширину пленки – 145 000 руб.

Или другие опции согласно запросу

- Бункер-питатель БП-01

Предназначен для подачи сыпучих пищевых продуктов к загрузочному транспортеру.

Обеспечивает:

-Транспортирование сыпучих продуктов,

-Плавную регулировку скорости подачи продукта на загружной транспортер.

Технические характеристики:

Электропитание 220В.

Потребляемая мощность 0,15кВт

Вместимость бункера 250 л

Масса 85 кг

Габариты:1370х1060х1000

Производительность до 50 кг/мин

Цена, включая НДС: 236 000 руб.

- Транспортер подающий (загружной) ТР (исполнение 01)

Предназначен для подъема и подачи сыпучих пищевых продуктов

в приемный бункер дозатора. Оснащен системой поддержания

уровня продукта в бункере дозатора.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,37 кВт

Электропитание 380В

Потребляемая мощность 0,4 кВт

### Высота подъема продукта 1820 мм

Масса 70 кг

Производительность 25 кг/мин

Цена, включая НДС: 363 000 руб.

- Транспортер отводящий (для выгрузки пакетов)

Транспортер предназначен для выгрузки пакетов

из рабочей зоны автомата и подъема на высоту 0,9 метра.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя 0,18 кВт

Электропитание 380В

Габариты: 2050х650х1100

### Высота подъема 900 -1100 мм

Масса 50 кг

Цена, включая НДС: 212 000 руб.

- Компрессор

Для работы автомата с пневмоприводом требуется сжатый воздух, рабочее давление 0,6 МПа.

Подключение сжатого воздуха к упаковочному автомату гибким шлангом Dу=10мм, оборудованным штуцером с внутренней резьбой G 1/2”, длиной резьбы не менее 10мм.

Производительность 550 л/мин.

Емкость ресивера 120 л

Цена, включая НДС: 157 300 руб.

Условия оплаты: 50% предоплата, оставшиеся 50% за пять рабочих дней до отгрузки.

Срок изготовления: 50-55 рабочих дней с момента поступления денежных средств по предоплате на расчетный счет Поставщика.

Доставка до склада Покупателя в стоимость не входит и рассчитывается отдельно.

E-mail: lentermopak@mail.ru 	Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/

# Text boxes

ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»

ИНН 7804354796

КПП 783901001

190020, СПб, Нарвский пр., д. 18,

лит. А, пом. 120,204

тел. (812) 242-99-17; 939-54-32

E-mail: lentermopak@mail.ru

Internet-сайт: http://www.termopak-nord.ru/